Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ	7

2.	ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	7

3. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	9

4. Характеристика природных и инженерно-строительных условий	10

4.1.Рельеф	10

4.2.Геологическое строение	10

4.3.Климат	11

4.4.Гидрография, гидрология	11

4.5.Инженерно-геологические условия.	12

4.6.Почвы	12

4.7.Растительность.	12

4.8.Животный мир.	13

5. Состояние окружающей среды	13

6. Комплексная оценка территории	22

7. Экономическая база. Функции хозяйственного комплекса	23

8. Туризм и рекреация	28

9. Демографическая ситуация и занятость населения	34

10. Жилищный фонд	37

11. Социальная инфраструктура	39

12. Существующая планировочная структура поселения	49

12.1. Основные направления территориально-планировочного развития поселения	50

12.2. Функциональное зонирование	51

13. Транспортная инфраструктура	55

14. Инженерная инфраструктура	60

14.1. Водоснабжение	60

14.2. Бытовая канализация	63

14.3. Теплоснабжение	65

14.4. Газоснабжение	71

14.5. Электроснабжение	72

14.6. Средства связи	75

15.Объекты  культурного наследия	77

16. Памятники природы	80

17. Озелененные территории	80

18. Сводные данные об использовании земель	81

19. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	83

20. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	91

21.Зоны с особыми условиями	100

22.Технико-экономические показатели.	114

Литература:	118

Генеральный план Лежневского городского  поселения Лежневского района Ивановской области  выполнен коллективом специалистов в составе:

| Главный архитектор проекта | Григоров А.Е. |
| --- | --- |
| Инженер-экономист | Пылаева Л.Б. |
| Инженер | Вдовина С.Б. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования Генеральный план состоит из 2-х томов Пояснительной записки и графических материалов - схем генерального плана.

А. Текстовые материалы Генерального плана:

Том 1.    Положение о территориальном планировании.

Том 2.   Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Б. Графические материалы (схемы генерального плана)

| № п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опорный план | 5000 | 1 |
| 2 | Схема комплексной оценки территории и охрана окружающей среды | 5000 | 1 |
| 3 | Схема существующей транспортной инфраструктуры | 5000 | 1 |
| 4 | Схема проектируемой транспортной инфраструктуры | 5000 | 1 |
| 5 | Схема инженерной инфраструктуры, инженерной подготовки и благоустройства территории | 5000 | 1 |
| 6 | Генеральный план (основной чертеж) | 5000 | 1 |
| 7 | Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | 5000 | 1 |
| 8 | Генеральная схема очистки населенного пункта | 5000 | 1 |

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Лежневского городского  поселения Лежневского района Ивановской области выполнен в соответствии с Муниципальным контрактом 8 августа 2011 года, заключенным администрацией Лежневского городского  поселения Лежневского района Ивановской области и ООО «КАРИАТИДА», на основании Градостроительного Кодекса РФ № 190-ФЗ, СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденных постановлением правительства Ивановской области от 6.11.2009 г. №313-п и других нормативных правовых актов и нормативно-технических документов.

Статус Генерального плана Лежневского городского  поселения Лежневского района Ивановской области (далее - Генеральный план) определяется как государственная политика в области управления процессами организации пространства на территории поселения. Генеральный план должен стать постоянно действующим, обновляемым информационно-аналитическим документом, обосновывающим приоритеты градостроительной политики муниципального образования, и обеспечивающий принятие решений, связанных  с территориальным развитием населенного пункта,  и эффективным использованием его территориальных, природных и социально-экономических ресурсов. Генеральный план является документом территориального планирования и определяет назначение территорий муниципального образования, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Ключ к устойчивому развитию территорий, безусловно, лежит в оптимальном использовании и организации жизненного пространства. Инструментом, который способствует оптимальной организации  территории, является пространственное планирование. Пространственное планирование, к которому, в частности относится Генеральный план, представляет собой  формализованное представление специалистов - проектировщиков об оптимальной пространственной организации территории. Это представление основано на всестороннем научном изучении природного и социального факторов: экономико-географического положения территории, природных, производственных, демографических ресурсов, агропромышленного, лесного комплексов,  состояния окружающей среды и прочих показателей и должно представлять собой программу, которая эту оптимальную организацию территории, и призвана обеспечить.

Генеральный план определяет по проекту основные направления развития и организации территории Лежневского городского  поселения до 2016 года (Первая очередь строительства) и варианты территориального роста - до 2031 года (Расчетный срок генплана).

Генеральный план закладывает основы для разработки и осуществления перспективных и первоочередных программ развития инфраструктуры населенного пункта  и проектов планировки территорий.

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

Поселок Лежнево относится к Ивановской агломерации с высокой интенсивностью использования территории, развитыми производственными и культурно-бытовыми связями. Лежнево – поселок городского типа является центром районной системы расселения. Поселок должен содержать весь набор социально-бытового и культурного обслуживания населения.

# ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Первые упоминания о поселении Лежнево относятся к началу 16 века, хотя оно, несомненно, существовало  и значительно раньше.

К названию села имеют прямое отношение слова «лежа», «лежка», «лежак», значение которых связано с отдыхом, ночлегом, расквартированием войск в населенном пункте. Название достаточно естественное для села, к которому приводили многие старинные тракты – Суздальский, Владимирский, Стромынский, Екатерининский, Галичский, Аракчеевский и Большая Московская дорога на крепость Плес. Об этом же свидетельствуют и сохранившиеся названия близлежащих населенных пунктов – Гулиха, Плясуниха и др.

Уже к концу 17 века Лежнево становится крупным торговым селом. В это время здесь находились государственный	 соляной магазин и 34 купече-ские лавки, много постоялых дворов, кабаков и трактиров. Застройка села располагалась вдоль улиц-трактов, сходящихся к соборной площади села и образующих радиальную планировку.

Лежнево связывал с Волгой старинный торговый струговой ход из некогда судоходной Ухтохмы – в Уводь, из нее – в Клязьму, далее – в Оку и Волгу.

В конце 18 века в Лежнево возникает текстильное производство. Первая хлопчатобумажная ткацкая фабрика появилась в 1870 году в селе Новые Горки. Постепенно текстильное фабричное производство распространилось на Лежнево, Чернцы, Хозниково, Телегино, Меховицы и другие населенные пункты.

В 1588 году царь Федор Иоаннович пожаловал Лежнево с окрестными деревнями вдове короля Магнуса Ливонского Марии Владимировне, которая была дочерью старицкого князя Владимира Андреевича, двоюродного брата Ивана Грозного.

В разное время селом владели князья И.Б. Черкасский, В.М. Голицын,
Ф.Ф. Куракин, Ю.Ю. Одоевский, В.В. Долгорукий.

Среди владельцев села Лежнево значатся и предки А.С. Пушкина:
Г.Г. Пушкин, С.Г. Пушкин, М.С. Пушкин и Ф.М. Пушкина. Так что не случайно сквер поселка Лежнево  с 1949 года украшает памятник великому поэту, отлитый из цемента местным скульптором-самоучкой
К.Г. Никифоровым.

Петр Первый своим указом от 1705 года включил село Лежнево  в число 35 городов, посадов, дворовых волостей, поместий, вотчин, обязанных направить на строительство новой столицы работника с каждых девяти дворов. Среди них был и крепостной крестьянин из Лежнева Семен Крюков, чье имя увековечено в названии одного из знаменитых каналов Петербурга.

Район располагает значительным храмовым архитектурным наследием, восходящим к традициям церковного зодчества 17 века, барокко, классицизма, эклектики, русского и неорусского стилей. Наиболее значительные по своим архитектурным достоинствам храмы находятся в Лежнево, Петровском, Вознесенском, Чернцах и Новых Горках.

Настоящей доминантой и достопримечательностью Лежнева стала построенная в 1823 году в честь победы русского оружия над Наполеоном на средства шуйских купцов Кокушкиных по проекту шуйского архитектора Павла Воронина 77-метровая колокольня. К тому же в середине 19 века ее украсили часы с курантами  известной фирмы «Братья Бутеноп». Вот уже почти полтора столетия бой этих часов плывет над Лежнево.

В июне 1943 года в Чернцах,  на территории бывшей помещичьей усадьбы, был создан первый в СССР генеральский лагерь для военнопленных. В нем на протяжении 13 лет содержались более 400 представителей высшего командного состава из 625 захваченных в плен советскими войсками. Среди них генерал-фельдмаршал Паулюс, командующий Квантунской армией Ямада Отодзо, член японской императорской семьи  Фумитака Коноэ, камердинер Гитлера, его адъютант и личный пилот. В окрестностях поселков Чернцы и Лежнево находятся кладбища, где захоронены военнопленные из Германии, Италии, Австрии, Румынии и Японии.

В 1925 году Лежнево обрело статус поселка городского типа. В 1932 году был впервые образован  Лежневский район. После двадцатилетнего перерыва, связанного с административной реформой, статус Лежнева как районного центра был восстановлен в 1985 году.

# 3. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Поселок городского типа Лежнево  является районным центром  Лежневского муниципального района. Расстояние от районного центра до   г. Иваново 27 км. Ближайшая железнодорожная станция – Иваново Северной железной дороги. Через Лежневский район проходит  автомобильная дорога федерального значения Подъезд к г.Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга».

Общая площадь городского поселения составляет 609 га, состоит из одного населенного пункта Лежнево.

Население Лежневского городского поселения составляет 8 тыс. человек.

Градообразующим предприятием является ОАО «Лежневский машиностроительный завод».

На территории Лежневского городского поселения находятся: 2 общеобразовательные школы, 4 детских сада, Дом культуры, 2 библиотеки, МУ Лежневская ЦРБ, 2 филиала кредитных учреждений, отделение связи.

# 4. Характеристика природных и инженерно-строительных условий

## 4.1.Рельеф

Поселок Лежнево расположен на обоих берегах реки Ухтохмы – притока реки Уводь.

В геоморфологическом отношении территория поселка представляет собой долину р.Ухтохмы и моренных берегов ее. Территория имеет довольно ясно выраженный эрозионный характер рельефа, обусловленный рядом оврагов, расположенных в пределах селитебной территории поселка и впадающих в реку Ухтохму с обеих сторон.

Колебания высотных отметок поверхности правобережной части территории поселка Лежнево, происходит в значительных интервалах от минимальных отметок – 98,0-100,0 м до максимальных – 128,0-130,0 м.

Минимальные высотные отметки приурочены к пойме р.Ухтохмы, а максимальные – к периферийной юго-восточной части селитебной территории п.Лежнево.

Средние высотные отметки 124-125 м характеризуют четыре повышенных участка, расположенных в северной центральной и южной частях территории поселения, между оврагами – отвершками коренного берега р.Ухтохмы. От этих возвышенных участков уже начинаются пологие склоны к коренному берегу, со средними поперечными уклонами 2,0-4,0%%.

С отметок 110,0-112,0 м начинаются более крутые береговые склоны к пойме реки со средними поперечными уклонами от 10% до 15%.

Протяжение таких оврагов сравнительно не велико – 300, 400 м, лишь овраг окаймляющий южную границу застройки имеет длину до 700, глубина оврагов колеблется от 3-4-х до 5-6 м. Эти овраги, являясь естественными водотоками, хорошо дренируют застроенную территорию поселка. На одном из четырех указанных выше возвышенных участков, на живописном берегу р.Ухтохмы, между 2-х оврагов  в центральной части поселка Лежнево исторически сложился, описанный ниже старинный центр торгового села Лежнево, с рядом памятников русской, церковной и гражданской архитектуры и материальной культуры.

Структура рельефа поверхности территории левобережной части Лежнево, в основном аналогична правобережной, с той разницей, что рельеф этой части имеет более пониженные и сглаженные формы.

Максимальные высотные отметки здесь составляют 113-115,0 м, против 130 м в правобережной части.

Береговые склоны к пойме р.Ухтохмы более пологие и равномерные – они колеблются в пределах 6-10%.

## 4.2.Геологическое строение

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие породы каменноугольного, пермского, триасового, юрского и четвертичного возрастов. Материнскими горными породами, послужившими основой для почвообразовательного процесса являются отложения ледникового периода, представленные валунными и безвалунными глинами и песками, наслоившимися частью на пестроцветных мергелях, пермских геологических отложений и частью на отложениях юрской системы. Каменноугольные породы вскрываются скважинами на глубине 280–300 м от поверхности земли. Выше залегают пермские образования, кровля их находится на глубине 150–180 м. Они сложены глинами. Триасовые породы встречаются на глубине 20–50 м, они представлены песками. Юрские образования сложены глинами, темно-серыми до черных, с зернами колчедана, мощность их 20–50 м. На размытой поверхности триасовых или юрских пород залегают четвертичные отложения.

## 4.3.Климат

Климат  Лежневского городского поселения Лежневского района – умеренно- континентальный с теплым летом и умеренно-холодной снежной зимой.

Основную роль в формировании климата играют воздушные массы умеренных широт.

Самый холодный месяц январь (среднемесячная температура-120С),  самый теплый июль (+180С). Абсолютный минимум температуры воздуха- 470С, абсолютный максимум +370С.

Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября и держится до середины апреля. Толщина снежного покрова достигает 40 см. Наибольшая глубина промерзания почвы – 95 см.

4.4.Гидрография, гидрология

На территории поселения с северо-запада на юго-восток протекает река Ухтохма, является правым притоком р.Уводь.  Река – малая, несудоходная.             Река Ухтохма, используются в качестве источников водоснабжения промышленных предприятий района, а также же является водоприемником сбрасываемых вод. В реку впадает ручей Грибака, протекающий по территории поселка, на его берегах много родников с хорошей по качеству водой, используется людьми для хозяйственных целей и как противопожарный источник.

Питание реки смешанное, с преобладанием снегового. Половодье начинается с первой половины апреля и длится 7–15 дней. Межень – с июля по сентябрь. Река замерзает в середине ноября. Толщина льда достигает 45 см. В июле вода прогревается до +200 С. Купальный сезон, с температурой +170 С и выше, длится 90 дней. Воды – пресные, гидрокорбонатно-кальциевые. Общая жесткость колеблется от 0,9 до 5 м2 экв/л. Основной источник питания рек – снеговой (70–80%) и 20–30% приходится на долю грунтового и дождевого стока.

Подземные воды в районе встречаются в четвертичных отложениях и моренных породах. В четвертичной толще воды приурочены к покровным аллювиальным, ледниковым и водноледниковым образованиям. В покровных песчаных суглинках встречается верховодка на глубине 0–1,5 м. Подморенный водоносный горизонт распространен почти повсеместно. Горизонт вскрывается многочисленными скважинами на глубине 7–20 м. Мощность водоносного горизонта колеблется от 2 до 30 м. По химическому составу воды пресные, жесткие и умеренно-жесткие. Этот горизонт является основным источником для питьевого водоснабжения.

4.5.Инженерно-геологические условия.

Оценка природных и инженерно-геологических условий производится для определения благоприятности территории для капитального строительства. Оценка проведена с учетом особенностей природно-климатических, инженерно-геологических и прочих природных условий.

В соответствии со СНиП 201-01-86 территория поселения относится к II строительно-климатической зоне, подрайон II В. В целом район имеет благоприятные климатические условия для строительства и не дифференцируется по данному критерию.

По инженерно-геологическим условиям для капитального строительства в качестве оценочных единиц выбраны инженерно-геологические районы с проявлениями экзогенных геологических процессов (ЭГП) различной интенсивности, отличающихся степенью сложности для строительства. К неблагоприятным (осложненным) относятся территории с активностью проявления ЭПГ 5-25% и более от общего их количества. К относительно благоприятным – с активностью проявления менее 5%, к благоприятным - территории свободные от ограничений.

4.6.Почвы

Ивановская область входит в южную часть почвенной подзолистой зоны, для ее территории характерны дерновый, подзолистый и болотный почвообразовательные процессы.

Формирование почв района проходило под воздействием подзолистого, дернового, болотного и пойменного процессов на разнообразных по механическому составу и свойствам почвообразующих породах. В результате на территории Лежневского района образовались дерново-подзолистые, болотные и пойменные почвы. Степень выраженности дернового и подзолистого процессов неодинакова, различна и мощность гумусового и подзолистого горизонтов. Дерново-подзолистые почвы бедны подвижными формами азота, фосфора и калия. Количество и качественный состав гумуса, кислотность и физико-химические свойства сильно варьируют в зависимости от степени выраженности подзолистого и дернового процессов и степени окультуренности. В целом распределение гумуса по вертикальному профилю является типичным для дерново-подзолистых почв. Больше всего его содержится в гумусно-аккумулятивном горизонте. При проведении почвенного обследования на территории района выделено 38 разновидностей почв.

4.7.Растительность.

В Лежневском районе наибольшее распространение имеют южно-таежные еловые и сосновые леса в сочетании с березово-осиновыми.

Из хвойных преобладают сосновые и еловые леса.

Из лиственных произрастают: береза, осина, ольха, реже встречаются  вяз, клен и дуб.

Обширные лесные массивы расположены в междуречье р.Ухтохмы.

4.8.Животный мир.

В лесах обитают промысловые животные: европейский лось, олень, кабан, лисица, заяц, куница, рысь и дикие птицы – глухарь, рябчик, тетерев, утка.

# 5. Состояние окружающей среды

Состояние окружающей среды характеризуют: загрязнения атмосферного воздуха, воды, почв, истощение природных ресурсов.

Демография и особенности состояния здоровья населения напрямую связаны с влиянием факторов среды обитания.

Одной из ведущих причин, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья населения, является загрязнение окружающей среды. Именно она вносит существенный вклад (до 20 % и более) в заболеваемость, смертность, процессы ускорения старения и сокращения продолжительности жизни.

Состояние воздушного бассейна

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в поселении  является ЛМЗ, ЗАО «Босфорус-Текстиль».

В целом экологическое состояние территории удовлетворительное.

Основным фактором, накладывающим ограничения, на использование территорий в поселении  является наличие СЗЗ от промышленных предприятий. Интенсивность и характер воздействий на окружающую среду зависит от использования в производстве или хранении загрязняющих, отравляющих и взрывоопасных веществ.

Кроме санитарно-защитных зон на территории поселения имеются водоохранные зоны и охранные зоны ЛЭП.

Согласно Водному кодексу РФ, вступающему в силу с 1 января 2007 года, в соответствии с федеральным законом от 03.06.2006 № 74–ФЗ, на водных объектах  устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Соблюдение специального режима на территории охранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния территории населенного пункта.

В жилой застройке преобладает печное отопление, в результате чего атмосферный воздух загрязняется продуктами горения, безветренная погода способствует накоплению вредных веществ в атмосфере, концентрации отдельных вредных веществ резко возрастают.

Мероприятия по охране воздушного бассейна

Для оздоровления экологической обстановки необходимо осуществить комплекс технологических, организационных и планировочных решений.

Технологические мероприятия

В современных экономических условиях конкурентоспособную продукцию можно производить при условии внедрения прогрессивных, экологически чистых (безотходных) технологий, с низким энергопотреблением. В результате чего администрации поселения и лицензионным органам необходимо обращать  внимание при открытии новых предприятий на эти вопросы и требовать внедрения безотходных технологий и энергосберегающих мероприятий на существующих предприятиях.

Организационные мероприятия общего характера

- Необходимо осуществление государственного санитарного надзора на этапах отвода земельных участков, строительства и ввода в эксплуатацию строящихся объектов с целью соблюдения природоохранного законодательства.

- Организация работы по проведению предприятиями и организациями инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ и получения в итоге разрешения на выброс.

- Создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленного  предприятия и других источников загрязнения атмосферного воздуха.

Планировочные решения

- Вновь проектируемые объекты должны размещаться с учетом существующей экологической ситуации в местах размещения и с соблюдением требований природоохранных документов.

- Все вновь проектируемые промпредприятия должны иметь обоснованные размеры санитарно-защитных зон с разработанной схемой благоустройства и озеленения.

Почвенный покров

Санитарное состояние почвы населенных мест обеспечивается путем ее зонирования и выделения промышленной зоны с учетом розы ветров, разработки и организации СЗЗ промышленных предприятий, строгим соблюдением правил обращения и утилизацией ТО и ТПО, канализованием территории населенных мест.

Опасность загрязнения почв газообразными  выбросами, твердыми и жидкими отходами определяется уровнем накопления в ней вредных факторов и возможностью вторичного загрязнения ими воды, атмосферного воздуха, воздуха жилых и общественных зданий, пищевых продуктов, а также влиянием на биологическую активность почвы и процессы её самоочищения.

Твердые бытовые отходы

На состояние почвы оказывают влияние условия сбора, хранения и утилизации отходов, образующихся от населения и организаций.

Все твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, подлежат захоронению на полигоне для твердых бытовых отходов. На территории Лежневского городского поселения полигон ТБО отсутствует.

Вывоз твердых бытовых отходов производится на полигон ТБО, расположенный  в п.Савино.

Источник загрязнения почв селитебных территорий -  автотранспорт.

Жидкие бытовые отходы

Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях должны  устраиваться дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Генеральная схема очистки территории населенных мест отсутствует.

Кладбище

В настоящее время на территории поселения расположено 1 кладбище,  общей площадью 9,98 га, на расстоянии от ближайшей жилой застройки 100 м.

Мероприятия по снижению загрязнения почвенного покрова

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям N 4690-88 «Санитарных правил содержания территорий населенных мест».

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Твердые бытовые отходы должны вывозится мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений - ассенизационным вакуумным транспортом.

В качестве мероприятий по охране почвенного покрова предлагается:

Мероприятия на 1 очередь:

- усилить производственный и государственный экологический контроль за потенциально экологически опасными объектами;

- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

- внедрение системы управления и организации сбора, вывоза ТБО с территорий частного жилого фонда, гаражных кооперативов и садоводческих обществ;

- вывоз мусора от жилых домов и учреждений на специализированный полигон;

- усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, ужесточения мер ответственности исключающих возможность их появления;

  - создание сети предприятий для обезвреживания биологических и медицинских отходов;

  - осуществление мониторинга за качеством почвы (степени загрязненности) на территории поселения;

  - осуществление контроля за утилизацией отходов производства на предприятиях-загрязнителях почвы;

- отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

- организация поверхностного стока.

На расчетный срок:

  - развитие нормативно-законодательной базы, обязывающей юридические лица (промышленные предприятия, торговые центры, магазины, рынки) осуществлять вывоз отходов в центры сбора и первичной обработки;

  - проведение разъяснительной работы с населением относительно целесообразности раздельного сбора отходов;

Таким образом, при условии соблюдения всех принятых и рекомендованных технологических, инженерных и природоохранных решений, образующиеся в процессе строительства и эксплуатации отходы не приведут к загрязнению компонентов ОС прилегающих территорий.

Генеральная схема очистки территории п.Лежнево.

Количество твердых бытовых отходов (ТБО) многоквартирных жилых домов управляющей компании ОАО «Комсервис» составляет 594,04  м3 за 1 (один) месяц, многоквартирных жилых домов управляющей компании ООО «АльфаТехГарант» составляет 107 м3 за 1 (один) месяц, для пляжей – 10 м3.

Маршруты и графики движения спецтранспорта по вывозу ТБО маршрут согласован с ОАО «Комсервис», ООО «АльфаТехГарант» и администрации Лежневского городского поселения, график вывоза ТБО ежедневно с 9-00 до 17-00 часов (семь дней в неделю). От жилых домов, частного жилого сектора, график вывоза ТБО через день с 9-00 до 17-00 часов.

Свалка  находится вблизи д.Артемиха Савинского муниципального района Ивановской области. Работы по оценке остаточной вместимости свалки вблизи д.Артемиха Савинского муниципального района Ивановской области были проведены ТЦ «Иваново-Геомониторинг» в декабре 2008 года. Общий объем  составит 175405 м3, общий объем заполненности на декабрь 2011 года составляет 42537м3, что составляет 24,25%. Иного места для утилизации ТБО  со стороны ООО «ДомоСтрой» в настоящее время не планируется.

Поквартирная система удаления ТБО не применяется, нестандартные сборники ТБО на территории поселения не применяются.

Количество жидких бытовых отходов за 2011 год составило в ООО «АльфаТехгарант» - 1337 м3, ООО «Комсервис» - 1277,5 м3. Сливная станция отсутствует. Маршруты и графики движения спецмашин по мойке, поливке и подметанию проезжей части улиц и площадей осуществляются по заявке администрации городского поселения, время выполнения работы с 6-00 до 8-00.

Специальные установки для утилизации отходов из кожно-венерологических, инфекционных, онкологических, хирургических, гинекологических отделений больницы отсутствуют.

Адреса установок контейнерных площадок

Таблица

| № контейнерных площадок | Адрес контейнерной площадки | Количество контейнеров | Количество жителей |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | ул.Маяковского, д.4 | 2 | 180 |
| 5 | ул.Маяковского, д.6,8 | 3 | 405 |
| 13 | ул.Луговая, д.13,15 | 5 | 409 |
| 4 | ул.Речная, д.21 | 2 | 189 |
| 14 | ул.Ивановская | 6 | 376 |
| 12 | ул.3-я Свердлова, д.7, 9 | 4 | 239 |
| 11 | ул.3-я Сврдлова, д.1, 3, 5 | 2 | 107 |
| 15 | ул.1 Интернациональная, д.1А | 1 | 32 |
| 2 | ул.Островского | 4 | 79 |
| 3 | ул.Суворова | 2 | 43 |
| 1 | ул.Мира, д.14,18; ул.Текстильщиков, д.1Б, 9; ул.Садовая, д.28А, 30А, 32А,34; 2 Кооперативная, д.21, 27 | 8 | 46 |
| 8 | ул.Октябрьская | 2 | 75 |
| 9 | ул.Московская, д.6 | 1 | 27 |
| 10 | ул.1-я Красноармейская | 1 | 36 |
| 7 | ул.Строителей, д.3 | 1 | 12 |
| Итого по ОАО «Комсервис» | 44 | 2255 |
| 2 | ул.Октябрьская, д.63, 65, 67, 71, 73, 77 | 2 | 98 |
| 1 | ул.Текстильщиков, д.3, 5, 7; ул.2 Кооперативная, 23, 25 | 3 | 128 |
| 9 | ул.Московская, д.2, 4 | 2 | 31 |
| 5 | ул.Суворова, д.1, 3, 7, 9, 11 | 4 | 157 |
| 14 | ул.Речная, д.8, 10, 15 | 2 | 57 |
| 15 | ул.2 Интернациональная, д.2А, ул.3 Интернациональная, д.1А, ул.2 Комсомольская, д.13 | 2 | 76 |
| 12 | ул.Стахановская, д.26 | 1 | 27 |
| 22 | ул.Кооперативная, д.1 | 1 | 13 |
| Итого по ООО «АльфаТехГарант» | 17 | 587 |
| 18 | ул.2-я Колхозная | 5 | 230 |
| 24 | у двора 12 школы | 5 | 230 |
| 11 | ул.Афанасовская (прогон между домами 19 и 21) | 2 | 92 |
| 7 | ул.Карла Маркса (начало улицы) | 5 | 230 |
| 2 | ул.Ивановская (напротив дома 8) | 5 | 230 |
| 10 | ул.Чистопрудная (напротив дома 7) | 5 | 2300 |
| 23 | ул.Спортивная (напротив дома 7) | 2 | 92 |
| 6 | ул.Луначарского (сбоку дома 7) | 2 | 92 |
| 3 | ул.Войкова (напротив магазина «Север» | 5 | 230 |
| 17 | ул.2-я Гусевская – пер.Кооперативный | 5 | 230 |
| 13 | ул.1-я Стахановская – ул.Дзержинского | 2 | 92 |
| 5 | ул.1-я Тейковская – ул.Красная Горка | 5 | 230 |
| 8 | ул.Карла Маркса – ул.1-я Оборонная | 5 | 230 |
| 4 | ул.Мичурина – ул.Войкова | 2 | 92 |
| 25 | пл.Советская | 2 | 92 |
| 1 | ул.Ивановская (у дома №71) | 2 | 92 |
| 14 | ул.3 Свердлова (у дома 7) | 2 | 92 |
| 15 | ул.Подгорная (середина улицы) | 1 | 46 |
| 14 | ул.1 Речная (у дома 10) | 3 | 138 |
| 12 | ул.2-я Стахановская (у дома 24) | 1 | 46 |
| 22 | ул.1-я Кооперативная (у дома 3) | 1 | 46 |
| 21 | ул.Пмонерская (у стадиона) | 2 | 92 |
| 9 | ул.2 Крестьянская (в начале улицы) | 5 | 230 |
| 16 | ул.2-я Назарьевская | 2 | 92 |
| 20 | ул.Луговая (в начале улицы) | 2 | 92 |
| Итого по частному сектору | 78 | 3588 |
| Всего | 139 | 6430 |

Источник: исходные данные администрации

Подземные и поверхностные воды

Источником питьевого водоснабжения служат подземные воды.

В результате деятельности человека постоянно снижается самоочищающаяся способность водоемов, ухудшаются качественные показатели воды. В такой ситуации использование воды открытых водоемов для хозяйственно-питьевых целей возможно лишь при условии успешного функционирования всего комплекса очистных сооружений, применения различных реагентов.

Мониторинг за качеством питьевой воды проводится.

Качество воды водоснабжения не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Несовершенство и низкая эффективность водоподготовки, отсутствие или недостаточное количество необходимого комплекса водоочистных сооружений привели к тому, что показатели качества питьевой воды во многих населенных пунктах не соответствуют гигиеническим нормативам. По данным социально-гигиенического мониторинга в природных водах 12 районов области отмечено повышенное содержание солей железа от 0,5 до 8,8 мг/л, пользуются водой с повышенным содержанием солей железа более 260 тыс. человек, в том числе с превышением 5 ПДК – более 56 тыс. чел.

Требуется строительство станций обезжелезивания на водопроводных сооружениях Лежневского района.

Зоной высокой техногенной нагрузки на геологическую среду является полоса отвода магистральных газо- и нефтепроводов, проходящая на территории Ивановской области с юго-востока на северо-запад через Лежневский район. Трасса газо- и нефтепроводов проходит по территориям, в пределах которых эксплуатируемые водоносные горизонты характеризуются как хорошо защищенные, так и незащищенные. Соответственно, на территориях с незащищенными водоносными горизонтами имеется постоянная опасность их загрязнения в случаях аварий.

Мероприятия по охране водных ресурсов

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения необходимо предусматривать:

- организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов.

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

- разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий;

- увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.

Генпланом предлагается разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

- сохранение рек, ручьев, прудов;

- расчистка, обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- мониторинг водных объектов.

В  пределах водоохранных зон  на расположенных приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Проведение этих мероприятий обеспечит снижение негативного воздействия на состояние водных ресурсов поселения.

Благоустройство прибрежной территории.

Проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству русла реки и прилегающей территории:

- укрепление береговых участков;

- устройство набережной;

- озеленение склонов и территории вблизи водоема;

- уборка от мусора акватории и береговой зоны;

- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне;

- очистка русла реки от антропогенных отложений, дноуглубление;

- упорядочение застройки и земельных участков жилой застройки, обеспечение доступа к водоемам для их обслуживания и пользования.

Организация санитарно-защитных зон

Предприятия

Одним из актуальных вопросов санитарного надзора является контроль за организацией и благоустройством санитарно-защитных зон предприятий, зданий и сооружений, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

После разработки проекта генплана необходимо всем предприятиям муниципального образования разработать проекты обоснования СЗЗ с расчетами по загрязнению атмосферного воздуха с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

После проведения этой работы в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, представленные в данном проекте должны быть скорректированы на основании данных проектов.

Рекомендации по организации санитарно-защитных зон

Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку её территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и/или группы предприятий.

Для действующих предприятий проект обоснования санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом.

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-либо её часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В настоящее время для установления размера санитарно-защитной зоны предприятий действует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарные правила предписывают порядок установления размера санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров.

В соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установление размера санитарно-защитной зоны проводится при наличии проекта обоснования СЗЗ с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

Генеральным планом рекомендовано произвести расчеты рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия от гаражей, расположенных по ул.Ивановской, по результатам которых принять размеры разрыва от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки в соответствии с примечанием 1 таблицы 7.1.1. СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Источники водоснабжения и водопроводы питьевого назначения

Для установления размера зон санитарной охраны источников водоснабжения действует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Санитарные правила определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Зона санитарной охраны организуется на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. Зоны санитарной охраны организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

# 6. Комплексная оценка территории

В соответствии со СНиП 23-01-99 территория поселения относится к II строительно-климатической зоне, подрайон II В. В целом поселение  имеет благоприятные климатические условия для строительства и не дифференцируется по данному критерию.

Исходя из приведённых выше характеристик, в пределах поселения выделяются следующие территории для застройки:

- территории благоприятные для застройки;

- ограниченно благоприятные для застройки;

- неблагоприятные для застройки;

- не подлежащие застройке.

1. Территории, не подлежащие застройке, включают в себя:

- СЗЗ предприятий;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- прибрежная защитная полоса рек.

2. Неблагоприятными для застройки являются следующие территории:

- затапливаемые весенними паводковыми водами 1% обеспеченности;

- территории с близким к поверхности до 2 м, особенно в весенние паводки, уровнем грунтовых вод, заболоченностью. Эти наиболее пониженные места рельефа - речная пойма;

- территории с уклоном более 20%. Их площадь незначительна;

- карьеры и их изрытости.

3. Ограниченно пригодными являются:

- подтопляемые  территории;

- территории с уклоном 10-20%.

Освоению подтапливаемых территорий должен предшествовать ряд мероприятий по инженерной подготовке.

4. Благоприятными территориями для строительства являются территории с уклонами до 10% и глубиной залегания грунтовых вод от 2м и более. Абсолютные отметки поверхности не требуют специальных мероприятий по инженерной подготовке.

Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений на территории размещения перспективной застройки будет служить суглинок песчанистый с прослойками песка и расчётным сопротивлением 2,0 кг\смг.

В связи с недостаточной изученностью грунтов и подземных вод на отдельных территориях, при последующих стадиях проектирования застройки и отдельных привязок зданий необходимо предусмотреть специальные инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания.

# 7. Экономическая база. Функции хозяйственного комплекса

Основные градообразующие предприятия поселения являются ОАО «Лежневский машиностроительный завод» (далее – ЛМЗ) и  ЗАО «Босфорус-Текстиль».

Основной вид деятельности ОАО «ЛМЗ» - сборка колесных тракторов, численность работающих на предприятии составляет 47 человек.

Объем промышленного производства

Таблица 7.1.

| № п/п | Наименование продукции | Ед.изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трактора ЛМЗ | млн. рублей | 10 | 10 | 15 |

Источник: исходные данные администрации

На территории ОАО «ЛМЗ» по ул.Ивановской расположены  пилорама, а также ООО «Ника» - промбаза по производству декоративной плитки.

ЗАО «Босфорус-Текстиль» введено в эксплуатацию в 2006 году, промышленная территория составляет 2,2 га.

Установленная мощность предприятия 140 тонн в месяц.

Основной вид деятельности ЗАО «Босфорус-Текстиль» – производство 100% ПАН пряжи.

Наименование и объем выпускаемой продукции

Таблица 7.2.

| № п/п | Наименование продукции | Ед.изм. | Объем выпускаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 год | Прогноз 2011 год |
| 1 | Товарная пряжа | тыс.руб. | 134536 | 336000 |
| 2 | Товарная пряжа | тонн | 1178,6 | 1680 |

Источник: исходные данные предприятия

Общая численность работающих в настоящее время 212 человек, на перспективу – 250 человека, рабочих смен – 4, наибольшая работающая смена 70 человек.

Основной вид потребляемого сырья – полиакрилонитрильный жгут. Основными поставщиками сырья являются «Палимир» ОАО «Нафтан» (РБ), ПС  «Навоназат» (Узбекистан»).

Пункты сбыта продукции: Московская область, Кавказ, Тамбов, Ижевск, Орел, Новосибирск.

Предприятие планирует модернизацию оборудования.

Размер инвестиций на предприятии составляет 336 млн. рублей.

Также, на территории поселка функционируют 2 швейных цеха:

- ООО «Консул», расположенный на ул. 1 Интернациональная, д.2 а,  численность работающих составляет 100 человек;

- ИП Данилова М.В., расположенный на ул.Октябрьская, д.13/2, численность работающих  составляет 25 человек.

Схемой территориального планирования Ивановской области п.Лежнево определен точкой (центром) активизации инвестиционной деятельности в текстильной промышленности (реконструкция).

В поселении существующий уровень развития производственной сферы не позволяет обеспечить занятость трудоспособного населения.

При всей сложности прогнозирования производственного потенциала поселения есть все основания полагать, что дальнейшее развитие поселения и формирование его экономической базы будет базироваться на уже сложившейся социально-экономической базе поселения.

Основным направлением деятельности для улучшения работы экономики должно стать создание благоприятного хозяйственного климата.

В ближайшей перспективе ведущее место в экономике сохранится за промышленностью.

На территории Лежневского машиностроительного завода в настоящее время  находится производство строительных материалов. Следует отметить, что производство строительных материалов (п.7.1.4 СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03), а именно кирпича и тротуарной плитки относится к III классу (СЗЗ- 300м). Это предприятие предлагается вынести на резервную промышленную площадку (ближе к кладбищу).

Администрацией Лежневского муниципального района разработана «Программа поддержки и развития малого предпринимательства  в Лежневском районе на 2006-2010 гг.».

Основными задачами Программы являются:

1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами малого предпринимательства (СМП), крестьянскими фермерскими хозяйствами (КФХ), личными подсобными хозяйствами (ЛПХ).

2. Создание правовых, экономических, организационных условий для устойчивого развития МП.

3. Содействие новых рабочих мест.

4. Предоставление СМП адресной, методической, информационной, образовательной и правовой поддержки.

5. Совершенствование финансово-кредитных и инвестиционных механизмов, привлечение внебюджетных средств для финансирования предпринимательской деятельности, стимулирования и поддержки инвестиций за счет собственных ресурсов эффективно развивающихся МП.

6. Поддержка СМП в производственной и социальной сферах для обеспечения рынка товарами и услугами.

В соответствии с Программой основные направления развития выглядят следующим образом:

1. Реализация приоритетных направлений развития малого предпринимательства.

2. Финансово-кредитная и инвестиционная поддержка СМП, ЛПХ, и КФХ.

3. Информационная поддержка СМП.

4. Подготовка и переподготовка кадров.

5.Создание элементов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.

6. Выставочно-ярмарочная деятельность.

7. Межрегиональное и международное сотрудничество

Приоритетные направления деятельности субъектов малого бизнеса при реализации Программы:

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

- создание новых производств;

- совершенствование предприятий общественного питания с целью повышения качества  обслуживания населения;

- расширение ассортимента оказания бытовых услуг населению;

- организация активного досуга населения.

Инвестиционные предложения

Таблица 7.3.

| № п/п | Наименование проекта | Объем инвестиций, млн. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Проекты |
| 1 | Строительство 12-ти квартирного жилого дома в п. Лежнево | - | Ведется поиск инвестора |

| Зеленые площадки |
| --- |
| 1 | «Стадион», организация спортивного досуга | - | Подготовлен земельный участок |
| 2 | «Городской сад», место отдыха | - | Подготовлен земельный участок |
| 3 | Формирование земельного участка по ул. 65-летия Победы п. Лежнево для размещение домов индивидуальной жилой застройки | - | Межевание земельного участка |

Зеленые площадки

1. Земельный участок: «Городской сад»

| Класс объекта | Земельный участок |
| --- | --- |
| Кадастровая стоимость участка (руб.) | 2480475,00 |
| Категория земель (формулировка в соответствии с Земельным Кодексом РФ) | Земли населенного пункта |
| Описание земельного участка (форма, рельеф и т. п.) | Равнинный |
| Площадь (га) | 1,0353 |
| Описание местоположения участка |  |
| Район | Лежневский |
| Населенный пункт | пос. Лежнево, ул. 1 Комсомольская |
| Собственник | Лежневское городское поселение (оформление на заключительной стадии) |
| Контактное лицо | Перекрестова Татьяна Викторовна |
| Координаты для контакта | 8 (49357) 2-27-27 |
| Первичное назначение объекта | Общественные цели |
| Возможное направление использования участка | Место отдыха |
| Инженерные коммуникации |  |
| Водопровод (наличие, возможность подключения, возможность бурения скважин) | Проходит через участок |
| Электроэнергия (имеющаяся мощность в наличии, возможность подключения) | Есть |
| Отопление (состояние возможность подключения) | Возможность подключения к центральному отоплению |
| Газ (имеющая мощность в наличии, возможность подключения) | Поселок газифицирован |
| Канализация (состояние возможность подключения) | Возможность подключения |
| Подъездные пути |  |
| Автодорога (расстояние до основных магистралей, наименование автомагистралей) | Асфальтовые подъездные пути, общая удаленность до автомобильной дороги федерального значения Подъезд к г.Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга»– 3 км |
| Железная дорога (расстояние до ближайшей ж/д станции) | Ближайшая ж/д станция г. Иваново – 30 км |
| Расстояние до ближайшего жилья (км) | Центр п. Лежнево |
| Картографические материалы (карта расположения объекта на местности, либо кадастровый план территории) по возможности кадастровые выписки | Приложение (план границ) |
| Фотография объекта | Приложение |
| Юридическая документация |  |
| Наименование и номер документа (договор аренды, свидетельство о праве собственности) | Акт приема – передачи от 14.08.07г. |
| Вид права | Постоянного бессрочного пользования |
| Обременения | Нет |
| Предлагаемые формы реализации (направление использования) | Место отдыха |
| Процент готовности (наличие или стадия готовности землеустроительной документации) | План границ |
| Дополнительные сведения (длительность прохождения административных процедур и т.п.) | Согласно нормативных актов действующего законодательства |

2.  «Стадион»

| Класс объекта | Земельный участок |
| --- | --- |
| Кадастровая стоимость участка (руб.) |  |
| Категория земель (формулировка в соответствии с Земельным кодексом РФ) | Земли населенного пункта |
| Описание земельного участка (форма, рельеф и т.п.) | Равнинный |
| Площадь (га) | 2,5123 |
| Описание местоположения объекта |  |
| Район | Лежневский |
| Населённый пункт | п. Лежнево, ул. Пионерская |
| Собственник | Администрация Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области |
| Контактное лицо (Ф.И.О.) | Перекрестова Т.В. |
| Координаты для контакта | (849357) 2-27-27 |
| Первичное назначение объекта | для организации спортивного досуга неопределенного круга лиц (стадион) |
| Возможное направление использования участка | Место отдыха, организация спортивного досуга |
| Инженерные коммуникации |  |
| Водопровод (наличие, возможность подключения, возможность бурения скважин) | Возможность подключения |
| Электроэнергия (имеющаяся мощность в наличии, возможность подключения) | Есть |
| Отопление (состояние, возможность подключения) |  |
| Газ (имеющаяся мощность в наличии, возможность подключения) |  |
| Канализация (состояние, возможность подключения) | Возможность подключения |
| Подъездные пути |  |
| Автодорога (расстояние до основных автомагистралей, наименование автомагистралей) | 2 км до автомобильной дороги федерального значения Подъезд к г.Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» |
| Расстояние до ближайшего жилья (км) | 0,03 |
| Юридическая документация |  |
| Наименование и номер документа (договор аренды, свидетельство о праве собственности) | Постановление Главы администрации Лежневского муниципального района Ивановской области орт 16.11.2007г. №789 СГРП от 17.06.2008г. серия 37-АА №282841 |
| Вид права | Муниципальная собственность |
| Обременения | Нет |
| Предлагаемые формы реализации (направление использования) | Место отдыха, организация спортивного досуга |
| Процент готовности (наличие или стадия готовности землеустроительной документации) | План границ |
| Дополнительные сведения (длительность прохождения административных процедур и т.п.) | Согласно нормативных актов и законодательства |

Источник: Инвестиционный паспорт «Лежневский муниципальный район Ивановской области по состоянию на 01.01.2011 года»

# 8. Туризм и рекреация

Современное Лежнево в значительной степени сохранило облик старинного торгового и промышленного села, что создает хорошие возможности для придания ему черт вполне благополучного и оригинального туристского центра, к тому же расположенного прямо у автомобильной дороги федерального значения Подъезд к г.Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга». Например, в центре Лежнева, на участках нынешней Октябрьской улицы, примыкающих к бывшей Соборной площади, сохранилась практически сплошная историческая застройка 19 века, что позволяет создать здесь привлекательную для туристов пешеходную историческую зону.

Целый ряд населенных пунктов района и, прежде всего, Воскресенское, Чернцы, Новые Горки, Петровское, располагают интересным историко-культурным потенциалом и могут с успехом участвовать в развитии культурного, религиозного туризма и рекреации.

Природа Лежневского муниципального района, его лесные и водные ресурсы, флора и фауна  благоприятны для развития в районе рекреации, экологического туризма и агротуризма.

Имеющиеся в районе традиции ведения сельскохозяйственного производства, местная перерабатывающая промышленность дают хорошие шансы для развития эффективного хозяйственного комплекса, обеспечивающего потребности развития туризма и рекреации, повышения качества жизни населения района.

Мероприятия

В поселке Лежнево и Лежневском районе имеется огромный потенциал для развития туризма и рекреации в связи с этим разработана Концепция развития туризма и рекреации в Лежневском муниципальном районе Ивановской области и поселке Лежнево, утвержденная решением Совета Лежневского муниципального района Ивановской области от 21.12.2006 г. №72.

Развитие туризма и рекреации стимулирует создание новых рабочих мест,  повышение качества жизни местного населения, оно будет способствовать удержанию молодежи в их родных местах, что с неизбежностью благоприятно скажется на демографической ситуации в поселении.

Для Лежнева и Лежневского района Программой рекомендованы в качестве предпочтительных следующие виды туризма:

- Рекреационный туризм и агротуризм.

- Экологический туризм.

- Культурный туризм.

- Религиозный туризм.

- Спортивный туризм. Охота. Рыбалка.

- Событийный туризм.

- Туристические маршруты по району и через район.

Концепцией предусмотрена следующая туристическая инфраструктура на территории поселка:

- комфортабельная муниципальная гостиница в Лежнево на 10-15 номеров, рассчитанная  и на размещение зарубежных туристов, навещающих бывший «генеральский лагерь» в Чернцах и кладбища военнопленных в Чернцах и Лежнево.

- в Лежнево необходимо создать ряд частных предприятий питания (небольшой ресторан, кафе, столовая), которые могли бы удовлетворять потребность местных жителей и туристов в питании и специальном обслуживании (свадьбы, юбилеи, корпоративные праздники).

Непременное условие – четкая привязка заведений к имиджу района, к его историко-культурному своеобразию. В частности, в  Лежнево некогда была харчевня «У Ерофеича». Напрашивается использовать этот былой местный «бренд».

В планируемой к созданию инфраструктуре предлагается в качестве основных выделить следующие объекты, предназначенные для привлечения туристского внимания и организации досуга туристов и местных жителей на территории поселения.

- Комплекс «Провинциальная улица 19 века» в Лежнево.

Комплекс представляет собой пешеходную зону в районе участка Октябрьской улицы, примыкающего к площади у Троице-Знаменского храма и колокольни. Перечень основных его составляющих.

- Историческая застройка, дома которой оснащаются стилизованными под 19 век вывесками и информационными табличками, раскрывающими происхождение и историко-культурные особенности этих домов.

- Участок улицы со стилизованными под 19 век фонарями, дорожным и тротуарным покрытием, малыми архитектурными формами, красочными изображениями в полный рост исторических типов (ямщик, торговец-разносчик, приказчик лавки, купец, ткач, приехавший на ярмарку крестьянин, трактирщик, половой, околоточный, инок, монахиня и т. п).

- Троице-Знаменский храмовый комплекс и расположенные вблизи храмы, требующие восстановления.

- Смотровая площадка на колокольне, позволяющая полюбоваться с высоты птичьего полета лежневскими панорамами, а заодно и механизмом курантов 19 века от фирмы «Братья Бутеноп».

- Земское училище, обстановка которого воссоздается  в историческом здании.

- Торговые ряды.

- Центр традиционных русских народных игр и забав

Центр предлагается организовать в Лежнево на базе районного Дома культуры, ЦВР, одной из школ поселка. Основную базу этого центра можно создать по берегам Чистого пруда в Лежнево. Здесь могла бы со временем возникнуть одна из рекреационных зон поселка.

Еще одним местом для возрождения традиционных русских народных игр и забав могли бы стать  Воскресенский дом ремесел и местная школа.  Пустующее пока здание бывшей церковноприходской школы напрашивается использовать для разнообразных занятий с детьми, особенно в межсезонье, причем эти занятия должны основываться как на русской  православной, так  и на народной культуре.

Развитие в указанном направлении позволило бы заложить основы для проведения фестивалей русских традиционных игр и хороводов.

- «Генеральский лагерь» для военнопленных

На территории бывшего «генеральского лагеря» для военнопленных в Чернцах напрашивается создать целый туристский комплекс. Это и места, связанные с пребыванием высокопоставленных военнопленных («генеральский корпус», кухня, аллеи парка и др.), и музей, отражающий события Второй мировой войны, к которым оказались причастны здешние места, и необходимые элементы туристской инфраструктуры. Как естественные дополнения туристского комплекса должны рассматриваться и кладбища военнопленных, расположенные на окраинах Чернц и Лежнево. Следует добавить, что основы будущего музея имеются в экспозициях школьного музея села Чернцы, а ценные подлинники, имеющие прямое отношение к этой истории,  хранятся в запасниках ивановских государственных музеев.

- Участок Екатерининского тракта с придорожной инфраструктурой

По территории района проходил старинный Екатерининский тракт, который выводил путников из Суздаля через Лежнево, Шую и Лух к Волге у Юрьевца. Сохранившиеся фактически в первозданном виде участки этого тракта – высокие, сухие,  замощенные, обсаженные вековыми березами,  могут стать замечательными объектами туристского внимания. Но для этого при них на фоне прекрасной природы необходимо создать придорожную инфраструктуру, рассказывающую о былых путешествиях на лошадях. Это и старинный трактир,  и кузница, и ямской двор, и конюшни с настоящими лошадями, на которых можно кататься и верхом, и в самых разных конных экипажах. Такой туристский комплекс должен соединять в себе вполне современный комфорт с многочисленными свидетельствами, увы,  уходящей от людей элементов богатейшей «конной культуры». Породы и масти лошадей, удивительное многообразие конных экипажей, конной упряжи, связанный с лошадьми фольклор, поразительные возможности лошадей, использование которых людьми на протяжении тысячелетий столь многообразны, – вот далеко не полный перечень составляющих этого могучего пласта культуры. Очень уместен здесь был бы и музей Екатерининского тракта.

- Культурно-туристский центр в Лежнево

Культурно - туристский центр организуется либо в одном из существующих зданий, либо строится заново. Его структура предполагает наличие следующих составляющих:

- экспозиции, раскрывающие историко-культурное и природное своеобразие района.

- музыкальная гостиная, позволяющая проводить камерные встречи с группами туристов до 50 человек;

- комната отдыха для групп из 10-20 человек с камином, мягкой мебелью, видеотехникой, стойкой бара;

- бильярдная;

- банкетный зал на 40-50 мест с небольшой эстрадой, который в дневное время способен обеспечить вкусным и недорогим обедом группу туристов, приехавших в Лежнево на автобусе, а в вечернее время может осуществлять спецобслуживание  - свадьбы, юбилеи,  банкеты, корпоративные встречи, тематические вечера;

- 2-4 гостиничных номера класса люкс или полулюкс;

- сауна или русская баня, элементы СПА-сервиса;

- постоянная выставка-продажа сувениров или сувенирная лавка;

- турбюро с информационным центром;

- охраняемая автостоянка;

- зеленая зона отдыха с летним кафе.

Это может быть муниципальное или частное заведение, возможен также смешанный тип, где муниципальное учреждение сдает в аренду частным  предпринимателям гостиничный, ресторанный блок, сауну или, скажем,  охраняемую автостоянку.

В районе  отсутствуют государственные и муниципальные музеи. В то же время имеются краеведческие экспозиции в Воскресенском доме ремесел, а также в школьных музеях Лежнева, Воскресенского, Чернц, Новых Горок. Имеется в Лежнево также дом местного умельца И.М. Ишкина, на базе которого следует организовать муниципальный  музей современной народной культуры.

В существующих школьных музеях следует развивать или создавать заново тематические экспозиции такой примерной направленности:

- Лежнево на перепутье старинных торговых путей.

- Семен Крюков – строитель Крюкова канала в Петербурге;

- «Генеральский лагерь» в Чернцах и память о Великой Отечественной войне на Лежневской земле;

- Текстильный промысел в Лежневском районе;

- Православные храмы и монастыри на земле Лежневской;

- Наши знаменитые земляки;

- Предки А.С. Пушкина на земле Лежневской;

- Традиционные игры и забавы русского народа;

- Традиционное плотницкое дело на Руси.

Безотлагательно нужно начинать работу по комплектованию фондов, нахождению достойного помещения и разработки концепции  для будущего Лежневского  историко-краеведческого музея.

В районе имеется достаточно серьезный потенциал для организации культурного обслуживания местного населения. Это действующие при Лежневском районном доме культуры, Лежневском центре воспитательной работы, Воскресенском доме ремесел, клубах в Воскресенском, Чернцах, Новых Горках и некоторых других поселениях, а также в школах коллективы художественной самодеятельности и спортивные секции.

На этой основе необходимо создать целостную систему экскурсионного и анимационного сервиса, которая была бы развернута как на удовлетворение культурных запросов местного населения, так и на обслуживание будущих туристов и гостей района.

Большой интерес представляло бы создание в Лежнево или в его окрестностях Центра конного туризма на базе уже имеющихся у частного предпринимателя верховых лошадей.

Малый бизнес, как только возникнет ощущение о реальности туризма на Лежневской земле, очень оперативно создаст многие достойные объекты туристской инфраструктуры – спортивно-оздоровительные центры, торговые заведения, места для разнообразных развлечений и пр.

Единственная забота местных властей заключается фактически в том, чтобы незаметно и навсегда не была вытоптана наша провинциальная культура, чтобы туризм на Лежневской земле опирался на подлинную русскую культуру в ее местном своеобразии.

В области рекламы и разработки сувенирного комплекса Концепцией предлагается:

Возможные рекламные слоганы:

«Лежнево – отдых и развлечения по-русски», «Лежнево – привал для путников семи  дорог». Здесь имеются в виду выходы из Лежнева на Екатерининский тракт, Владимирский тракт, Стромынский тракт, Аракчеевский тракт, Большую Московскую дорогу, Галичский тракт, Суздальский тракт, дороги на Ковров, Вязники, а также старинный струговой по связке рек Ухтохма – Уводь – Клязьма – Ока – Волга.

Первоочередными в этих направлениях видятся следующие мероприятия:

- Издание наборов открыток, красочных плакатов, буклетов, календарей с достопримечательностями Лежнева и Лежневского муниципального района.

- Подготовка и издание красочно оформленной книги об истории, культуре,  природе и людях Лежневского муниципального района.

- Установка билбордов на автомобильной дороге федерального значения Подъезд к г.Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» перед ее ответвлением на Лежнево с рекламой специфики  поселения и района.

- Активное участие во всевозможных выставках, ярмарках, на конференциях, семинарах по туризму, отдыху, охоте, рыбной ловле, спорту.

- Организация рекламы в средствах массовой информации на всех возможных уровнях по всем возможным поводам, особенно в связи с проведением в Лежнево и районе оригинальных событийных мероприятий.

- Активное привлечение в Лежнево и в район журналистов столичных и областных изданий с целью подготовки разнообразных материалов о районе.

- Активное участие в различных федеральных конкурсах и движениях, связанных с малыми городами, провинциальной культурой, повышением качества жизни, экологии.

- Разработка лежневского сувенирного комплекса, максимальным образом учитывающего природное и историко-культурное своеобразие земли Лежневской с широким вовлечением в обсуждение и решение этой проблемы населения района.

- Разработка перечня товаров широкого потребления, производимых в районе, для которых целесообразно создание имиджевых названий и сувенирной упаковки.

- Активное возрождение традиционных для района ремесел и создание на их основе производства сувенирных изделий. В частности, использование для этих целей возможностей Вознесенского дома ремесел.

В области подготовки кадров и работы с населением Концепцией предлагается:

- На базе одной из лежневских школ –  организация работы лицейского класса с уклоном в изучение русской традиционной культуры, краеведения, туризма и гостеприимства.

- Организация в школах изучения краеведения, создания краеведческих экспозиций, школьных музеев, развитие детского пешеходного и водного туризма.

- Организация туристических поездок по городам и районам области, по «Золотому кольцу» для учащихся, учителей, рабочих и служащих промышленности и сельского хозяйства, пенсионеров, чтобы расширить кругозор населения, привить вкус и потребность к путешествиям, показать достижения и потенциальные возможности для развития туризма и рекреации через опыт в соседних городах и областях.

- Проведение в Лежнево выставок изделий народных умельцев с привлечением мастеров из наиболее продвинутых в этом направлении районов области и близлежащих областей, с организацией обмена опытом, с приглашением ведущих мастеров-умельцев для обучения населения забытым или полузабытым ремеслам.

- Целенаправленная работа администрации и рабочей группы с местными предпринимателями на предмет побуждения их к инвестированию проектов, связанных с развитием в районе туризма, рекреации  и соответствующей инфраструктуры.

- Проведение конкурсов среди населения на образцовое содержание домов, на озеленение территории, разведение цветов в палисадниках, поддержание традиций оформления домов деревянной резьбой, дымниками, скамейками и т. п.

- Обеспечение максимальной гласности, распространение любого положительного опыта, моральное стимулирование любой деятельности по претворению и развитию рассматриваемых идей.

В области организационных мероприятий Концепцией предлагается следующее:

- Организация общественной презентации этой Концепции, проведение широкого ее обсуждения  общественностью района, издание Концепции в виде брошюры, публикация основных ее положений в районной печати.

- Создание рабочей группы для разработки целевой программы по развитию туризма и рекреации в Лежневском муниципальном районе.

- Разработка бизнес-планирования применительно к конкретным инвестиционным проектам, связанным с реализацией Концепции, продвижение этих проектов в местные, региональные, московские и зарубежные бизнес-структуры.

- Проведение на протяжении нескольких ближайших лет научно-практических конференций по проблемам краеведения и туризма на Лежневской земле.

- Организация рекламных туров в Лежневский муниципальный район для потенциальных инвесторов и крупных турфирм, для представителей региональных, сопредельных и федеральных СМИ.

- Создание при администрации Лежневского муниципального района  и администрации Лежневского городского поселения общественного совета по развитию района через туризм и рекреацию.

# 9. Демографическая ситуация и занятость населения

Численность постоянно проживающего  населения Лежневского городского поселения  по состоянию на 01.01.2011 года составляет  8,0 тыс. человек, что на 1,0% больше предыдущего года.

Распределение численности населения Лежневского городского поселения по населенным пунктам по годам

Таблица 9.1.

| № п/п | Тип населенного пункта | Наименование населенных пунктов | Годы (состояние на 1 января) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | поселок городского типа | Лежнево | 7977 | 7979 | 7947 | 8030 |

Примечание: исходные данные администрации

Как видно из приведенных данных,  общая численность населения в 2011 году повысилась по сравнению с 2009 годом на 1,0%.

Возрастная структура населения Лежневского городского поселения

(по состоянию на 1.01.2011)

Таблица 9.2.

| Наименование населенного пункта | Всего, чел. | Младше трудоспособного возраста, чел. (от 0 до 18 лет) | Трудоспособного возраста, чел. | Старше трудоспособного возраста, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Лежнево | 8030 | 1515 | 4217 | 2298 |

Примечание: исходные данные администрации

Возрастная структура населения характеризуется высоким  удельным весом детей (18,9%), лиц пенсионного возраста (28,6%). Доля трудоспособного населения невысокая и  составляет 52,5%.

Экономически активное население Лежневского городского поселения составляет 3800 человек, что составляет 90,1% от трудоспособного населения поселения и 47,3% от  общей численности населения.

Занятость населения

Таблица 9.3.

|  |  | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в Центр занятости населения района обратилось в поисках работы или за консультацией | чел. | 269 | 574 |
| 2 | Из них поставлено на учет, как ищущих работу | чел. | 269 | 574 |
| 3 | В течение года признаны безработными | чел. | 176 | 351 |
| 4 | За год трудоустроено, в том числе | чел. | 155 | 276 |
| 5 | несовершеннолетних граждан желающих работать в свободное от учебы время | чел. | 71 | 54 |
| 6 | незанятых трудовой деятельностью граждан | чел. | 84 | 222 |
| 7 | Уровень безработицы от экономически активного населения составил | % | (на 01.01.2010) 1,8 | (на 01.01.2011) 1,5 |

Примечание: исходные данные администрации

Уровень регистрируемой безработицы от экономически активного населения по состоянию на 01.01.2011 года составил 1,5%, что ниже аналогичного периода предыдущего года на 0,3 процентных пункта.

Структура занятости   населения по состоянию на 01.01.2011 года

Таблица 9.4.

| № п/п | Сферы деятельности | Количество занятых человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промышленность и строительство | 850 |
| 2 | Сельское хозяйство | - |
| 3 | Лесное хозяйство | - |
| 4 | Транспорт и связь | - |
| 5 | Торговля и общественное питание | 200 |
| 6 | Здравоохранение, образование, физкультура | 510 |
| 7 | Культура и искусство |  |
| 8 | Прочие сферы деятельности (ЖКХ, кредитования, муниципальное управление) | 230 |
| 9 | Малый бизнес |  |

Примечание: исходные данные администрации

Самый высокий процент занятости по видам экономической деятельности Лежневского городского поселения составляет в промышленности и строительстве – 850 человек (47,5%), а также в здравоохранении, образовании, физкультуре – 510  человек (28,5%).

Среднемесячная заработная плата населения Лежневского района за 2010 год составляет 10677 рублей.

Розничный товарооборот на 1 жителя Лежневского района за 2010 год  составляет 38,1 тыс. рублей.

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики. От численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования, создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Для достижения устойчивого экономического роста и перехода на качественно новый уровень жизни населения необходимо:

1) развитие потенциала промышленного производства;

2) улучшение инфраструктурного обустройства;

3) укрепление социальной сферы.

Среди основных направлений демографической политики  приоритетными являются повышение жизненного уровня, увеличение рождаемости и снижение смертности населения. Необходимо создать условия, при которых уровень рождаемости будет соответствовать уровню простого воспроизводства или превышать его. В то же время затормозить сокращение численности населения может снижение смертности и повышение продолжительности жизни.

Стабилизация численности будет зависеть от политики администрации муниципального образования  по активизации экономики и жизнедеятельности населенного пункта, улучшению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых жителей, инвестиций. Оздоровление социально-экономической и социально-бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, миграционного прироста и сохранения тенденции увеличения численности населения поселения.

Администрацией Лежневского района в целях развития и укрепления правовых, социально-экономических и организационных условий для активной интеграции молодежи в социально-экономическую, культурную и общественно-политическую жизни общества, самореализации личности молодого человека разработана районная целевая программа «Молодежь Лежневского муниципального района  на 2006-2008 годы».

Реализация мер, предусмотренных Программой при условии достаточного финансирования позволяет:

- увеличить количество жителей Лежневского района в возрасте 14-30 лет, занятых организованными формами досуга;

- повысить нравственный, интеллектуальный и творческий молодежный потенциал района;

- улучшить здоровье молодежи, снизить количество безработной молодежи в возрасте от 16-30 лет в общей структуре безработных;

- улучшить демографическую ситуацию в районе, снизить количество разводов, улучшить жилищно-бытовые условия молодых семей.

С учетом сложившейся ситуации и всех перечисленных предпосылок, численность населения к 2016 году прогнозируется на уровне  8  тыс. человек,  2031 году (расчетный срок) – 8 тыс. человек.

На расчетный срок прогнозируется увеличение численности занятых в экономике поселения за счет сокращения безработицы, за счет образования новых рабочих мест, что будет способствовать возврату трудовых ресурсов.

# 10. Жилищный фонд

По состоянию на 1 января 2011 г. жилищный фонд Лежневского городского поселения составил  228,4  тыс.м2, средняя жилищная обеспеченность составляет 28,4 кв.м общ.пл./чел.

Характеристика жилищного фонда

Таблица  10.1.

| № п/п | Показатель | на 01.01.11 года |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего – тыс. кв.м | 228,4 |
|  | -государственный |  |
|  | -муниципальный | 28,8 |
|  | -частный | 199,6 |
|  | -другой |  |
| 2. | Ветхий муниципальный жилищный фонд: |  |
|  | -количество домов | 1 |
|  | -общая площадь - кв.м | 204,0 |
| 3. | Аварийный муниципальный жилищный фонд: |  |
|  | -количество домов |  |
|  | -общая площадь - кв.м |  |
| 4. | Средняя обеспеченность (кв.м общ. пл./чел) | 28,4 |

Примечание: исходные данные администрации

Аварийный муниципальный жилищный фонд на территории рассматриваемого поселения отсутствует,  имеется 1 ветхий дом, площадь ветхого фонда составляет 204 кв.м.

Основными предприятиями ЖКХ  являются ООО «Комсервис», ООО «АльфаТехГарант».

За период с 2007 по 2010 годы осуществлялось только индивидуальное строительство.

Ввод в эксплуатацию жилой площади

Таблица 10.2.

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего площадь квартир, кв.м общей площади | - | - | - | - |
| Индивидуальное строительство, кв.м общей площади | 2000 | 1938 | 1000 | 1494 |

Источник: исходные данные администрации

Расчет объемов нового жилищного строительства

Таблица 10.3.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная численность населения | тыс. чел. | 8,0 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв.м общ.пл. на 1 чел. | 31 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд | тыс. кв.м общ. пл. | 248 |
| 4. | Существующий жилищный фонд на начало периода (01.01.2010г.) | тыс. кв.м общ. пл. | 228,4 |
| 5. | Убыль жилищного фонда (аварийный и ветхий жилищный фонд) | тыс.кв.м | 2,2 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м | 226,2 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства, всего | тыс. кв.м общ. пл. | 21,8 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -усадебная застройка | тыс.кв.м | 12,8 |
|  | -малоэтажная застройка (до 3-х этажей) | тыс.кв.м | 4,5 |
|  | секционная застройка | тыс.кв.м | 4,5 |

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из улучшения жилищных условий населения, реальных возможностей строительства и компенсации убывающего фонда, на основе прогнозной численности населения 8,0 тыс. человек.

Расчетная потребность в общей площади по поселению составит 248 тыс.кв м общей площади.

Существующий жилищный фонд, сохраняемый к концу расчетного срока (2031г.) 226,2  тыс.кв.м.

В проекте предусматривается усадебная индивидуальная застройка,  секционные и малоэтажная застрока.

Администрация Лежневского муниципального района Ивановской области в настоящее время проводит работу по формированию земельных участков, расположенных в районном центре – п.Лежнево, с целью их предоставления гражданам для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

В п.Лежнево по ул.Петра Жукова выделяются для индивидуальной жилой застройки 18 земельных участков размером около 1 тыс.кв.м. Рядом с земельными участками проходит газопровод, линии электропередач.

Стратегией развития муниципального образования «Лежневский муниципальный район» до 2020 года предусмотрено улучшение жилищных условий населения. Уровень благоустройства жилищного фонда составит:

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2015 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| - водопроводом | % | 59 | 60 |
| - водоотведением | % | 45 | 47 |
| - отоплением | % | 71 | 72 |
| - газоснабжением | % | 97 | 98 |

# 11. Социальная инфраструктура

Степень удовлетворения потребностей населения в учреждениях сферы обслуживания определяется сопоставлением фактической ёмкости этих учреждений с нормативными показателями.

Сложившаяся в Лежневском городском поселении   сеть учреждений культурно-бытового обслуживания по отдельным объектам не удовлетворяет современным потребностям населения.

Особенно ощущается недостаток в учреждениях коммунально-бытового обслуживания, спортивных объектах. Отсутствуют гостиница, бассейн.

В таблице приведена современная обеспеченность населения основными видами обслуживания в сопоставлении с действующими нормативами.

Современная обеспеченность основными учреждениями культурно-бытового обслуживания

Таблица 11.1.

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица изме рения | Существующая ем кость всего | На 1 тыс.жителей | Норма СНиП на 1000 жителей* | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 348 | 43,3 | исходя из охвата детскими учреждениями 70% детей дошкольного возраста | 77,2 |
| 2. | Общеобразовательные школы | мест | 1136 | 141,5 | исходя из обеспеченности основным общим образованием 100% | 130 |
| 3. | Внешкольные учреждения | мест | 398 | 49,6 | 40% от общего числа школьников | 114 |
| 4. | Больница | коек | 100 | 12,5 | 13,4 | 93,3 |
| 5. | Поликлиника | пос/см | 294 | 36,8 | 18,1 | 203 |
| 6. | Дом культуры и клубы | мест | 210 | 26,3 | 80 | 33 |
| 7 | Библиотеки | тыс.ед.хран. | н/д |  | 4,5 |  |
| 8 | Магазины смешанной торговли | кв.м торговой площади | 1888 | 235 | 280 |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | пос. мест |  |  | 40 |  |
|  | Гостиница | мест | - | - | 6 | - |
|  | Отделение связи | объект | 1 |  | 1 | 100 |
|  | Отделение, филиал банка | объект | 2 |  | 2 | 100 |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб.мест | 14 |  | 5 |  |
| 11 | Спортивные залы общего пользования | кв.м | - | - | 60-80 | - |
|  | Плоскостные сооружения | кв.м | 25123 | 3140 | 7000 | 44,9 |
|  | Бассейн | м2 зеркала воды | - | - | 20-25 | - |
| 12 | Бани | мест | 10 | 1,3 | 5 | - |
|  | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 2 | 0,25 | 0,4-0,2 | 100 |

*Региональные нормативы проектирования

По отдельным видам социально-культурной сферы современного состояния показатели представлены далее:

Образование

В настоящее время на территории Лежневского городского поселения функционирует 4 детских общеобразовательных учреждения. Проектная мощность общеобразовательных учреждений по документам составляет 348 мест, фактическая посещаемость – 431 человек, общая площадь зданий – 4061 кв. м, площадь земельных участков  - 2 га.

Характеристика детских дошкольных учреждений

Таблица 11.2.

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Единицы измерения | Мощность объекта (вместимость) по документам (лицензии) | Фактическая посещаемость | Числ. раб. | Общая площадь здания, кв.м. | Площадь земельного участка, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д/с «Улыбка» | п.Лежнево, ул.1-я Крестьянская, д.3 | мест | 68 | 88 | 21 | 933 | 2457 |
| 2 | Д/с «Ромашка» | п.Лежнево, 1-я Комсомольская, д.8 | мест | 110 | 138 | 33 | 1347 | 5492 |
| 3 | Д/с «Солнышко» | п.Лежнево | мест | 80 | 79 | 20 | 661 | 4608 |
| 4 | Д/с «Сказка» | п.Лежнево, ул.3-Свердлова, д.5а | мест | 90 | 126 | 27 | 1120 | 7723 |

Источник: исходные данные администрации

В настоящее время на территории Лежневского городского поселения функционирует 2 общеобразовательных учреждения. Проектная мощность общеобразовательных учреждений по документам составляет 1136 мест, фактическая посещаемость – 870 человек, общая площадь зданий – 4398,1 кв. м, площадь земельных участков  - 1,6 га.

Характеристика общеобразовательных учреждений

Таблица 11.3.

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Единицы измерения | Мощность объекта (вместимость) по документам (лицензии) | Фактическая посещаемость | Числ.раб. | Общая площадь здания, кв.м. | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МСОШ №10 здание №1 здание №2 | п.Лежнево ул.Советская, д.15 ул.Луначарского, д.7а | мест | 450 150 | 342 238 | 80 | 1462 347,1 | 5488 5685 |
| 2 | МСОШ №11 | п.Лежнево, ул.Островского, д.17 | мест | 536 | 290 | 38 | 2589 | 5000 |
| 3 | МЦВР | п.Лежнево, ул.Советская, д.6 | мест | - | 280 | 102 | 333 | 425 |
| 4 | МОУ ДОД | п.Лежнево, ул.Советская, д.8 | мест | - | 118 | 17 | 286 |  |

Источник: исходные данные администрации

Дополнительное образование детей осуществляется в 2 внешкольных учреждениях, в которых занимается 398 детей.

Здравоохранение

На территории Лежневкого городского поселения имеется муниципальное учреждение «Лежневская ЦРБ», расположенное по адресу: п.Лежнево, ул. 1 Красноармейская, д.19. Износ некоторых зданий МУ «Лежневская ЦРБ» достигает 100%. Мощность больничного учреждения составляет 100 койко/мест. Мощность поликлиники  составляет 300 посещения в смену. Скорая медицинская помощь оказывается на 4 специализированных автомобилей. В поликлинике МУ «Лежневская ЦРБ» проведен капитальный ремонт.

Культура

На территории поселения имеется 1 Дом культуры Лежневского городского поселения, расположенного по адресу: п.Лежнево, ул.1-я Комсомольская, д.6,  вместимость зрительного зала - 210 мест. Здание приспособленное с 100% износом.

Также в поселении  имеется 2 библиотеки.

Физкультура и спорт

На территории поселения имеется стадион, расположенный по адресу: п.Лежнево, ул.Пионерская, для организации спортивного досуга неопределенного круга.  Площадь земельного участка 25123 кв.м.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

На территории поселения функционирует 31 магазин розничной торговли, общей торговой площадью 1888 м2, 4  предприятия общественного питания.

Характеристика предприятий торговли и общественного питания

по состоянию на 01.11.2011г.

Таблица 11..4

| № п/п | Наименование | В чьем ведении находится | Адрес | Вместимость (торговая площадь - кв м, общепит – количество мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин | ЗАО «ТАНДЕР» Ивановский филиал | п. Лежнево, ул. Советская, д.3 | 281,6 кв. м. 17 чел. |
| 2 | Магазин ООО «Три Толстяка» | Конько С.В. |  | 17,4 кв.м. 9 чел. |
| 3 | Магазин | Сухорукова |  | 135,0 кв.м. 26 чел. |
| 4 | Магазин | Низов |  | 79,9 кв.м. 11 чел. |
| 5 | Магазин «Новый» | Гонобоблев | ул.Октябрьская, д.25-а | 31 кв.м. 17 чел. |
| 6 | Сеть магазинов ООО «Универсал» | ИП Крюкова Елена Геннадьевна | п. Лежнево, ул.1 Комсомольская,2-а | 266, 0 кв.м. 40 чел. |
| 7 | Магазин «Погребок» | ИП Патрикеева | п. Лежнево ул. 1-Комсомольская, д.4-а | 64,0 кв.м. 4 чел. |
| 8 | Магазин «Березка» | Левицкая Л.Н. | ул.Маяковского, д.6-а | 9,1 кв.м. 2 чел. |
| 9 | Магазин «Восход» | Назаров В.А. | ул.Фабричная, д.16 | 150,0 кв.м. 6 чел. |
| 10 | Магазин «Канфар» | Поздняков С.В. |  | 23 кв.м. 4 чел. |
| 11 | Магазин Автозапчасти | ИП Ногтев Д.Ю. | ул. 1 Комсомольская, д.47 | 99 кв.м. 7 чел. |
| 12 | Магазин «Электрика» |  |  | 21 кв.м. 1 чел. |
| 13 | Магазин «Цветы» |  |  | 24,3 кв.м. 2 чел |
| 14 | М-н «Хозяюшка» | ИП Чернюк Александр Васильевич | ул. Ивановская, д.30/1 | 77,0 кв.м. 2 чел. |
| 15 | М-н «Радуга» | ИП Короткова Н.М. | ул.1- Комсомольская, д.23 | 29,0 кв.м. 1 чел. |
| 16 | М-н «Владимирский» | ИП Соловьева Ольга Валерьевна | ул. 1-Комсомольская, д.18 | 56,0 кв.м. 4 чел. |
| 17 | М-н «Мини-шоп» | ИП Золотова Марина Евгеньевна |  | 26,0 кв.м. 1 чел |
| 18 | М-н прод. товаров «Ника» | ИП Манатов Валерий Геннадьевич | ул.1-Тейковская, д.12 |  |
| 19 | М-н «Мебель», | ИП Гунин Александр Геннадьевич | ул. Ивановская, д.30 |  |
| 20 | М-н «Диана», | ИП Киселева Елена Николаевна Киселев Сергей Владимирович Киселев Владимир Сергеевич | ул.1-Интернациональная, д.67-а; |  |
| 21 | м-н «Северный», | ИП Киселева Елена Николаевна Киселев Сергей Владимирович Киселев Владимир Сергеевич | ул. Войкова, д.3 |  |
| 22 | М-н «Форвард» | ИП Иванов Михаил Алексеевич | пл. Советская, д.7 | 78,6 кв.м. (т.з.) 5 чел. |
| 23 | Магазин «Зеркальный» | ИП Иванов Михаил Алексеевич | пл. Советская, д.7 | 59,6 кв.м. (т.з.) 5 чел. |
| 24 | Магазин «Три толстяка» | ИП Низов | ул. Ивановская |  |
| 25 | Магазин «Одежда и обувь» | ИП Раздобурдина Лидия Александровна | пл. Советская, д.26 | 29,8 кв.м. 1 чел. |
| 26 | М-н «Заречный», | ИП Митрофанов Александр Вячеславович; | пер. Кооперативный, д.1 | 167,7 кв.м 4 чел. |
| 27 | М-н «Октябрь» | Моторкина Любовь Алексеевна | ул. Октябрьская, д.23 | 66 кв.м. |
| 28 | М-н «Октябрь» |  | ул. Октябрьская, д.9 | 22.кв.м. (т.з.) 5 чел. 1 чел. половина ставки |
| 29 | М-н «Торговое место» |  | ул. Пионерская, д.5б | 15 кв.м. (т.з.) 3 чел. |
| 30 | м-н «Октябрь-западный» |  | ул. Первомайская, д.33 | 60 кв.м. (т.з.) 1 чел. 1 половина ставки |
| 31 | М-н «Домашний погребок» | ИП Патрикеев Дмитрий Анатольевич | ул. 1-Комсомольская, д.4-а |  |
| 32 | Бар «Малинка» | ИП Крюкова Елена Геннадьевна | ул. Ивановская | 199,0 кв.м. 105 чел. |
| 33 | Бистро «Липки» | ИП Крюкова Елена Геннадьевна | ул. Октябрьская |  |
| 34 | Кафе «Перекресток» | ИП Золотова Марина Евгеньевна |  | 50 посад. мест |
| 35 | Кафе «Встреча» | ИП Иванов Михаил Алексеевич | пл. Советская, д.7 | 74,7кв.м. (т.з.) 36 чел. |

Характеристика предприятий бытового обслуживания

(гостиницы, бани, прачечные, ателье по пошиву одежды, химчистки, парикмахерские и т.п.) по состоянию на 01.01.2011 года

Таблица 11.5.

| № п/п | Наименование объекта, в чьем ведении находится | Адрес | Вместимость (мест в гостиницах, помывочных мест в банях, кг сухого белья в смену в прачечных) | Здание специальное или приспособленное (материал стен) | Здание отдельно стоящее или встроенно-пристроенное в жилой дом | Состояние здания (хорошее, ветхое, аварийное) | Количество рабочих мест | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация Лежневского городского поселения Баня | п.Лежнево пер. Садовый д.3 | 10 чел. | Специальное, кирпичное | отдельно стоящее | хорошее | 1 |  |
| 2. | И.П.Раздобурдина Л.А. Парикмахерская | п. Лежне во ул. Октябрьская, д.26 | 4 чел. | приспособленное | Встроено в жилой дом | хорошее | 8 |  |
| 3. | И.П. Стадник Л.Л. Парикмахерская | п. Лежне во ул. Ивановская, д.30 | 2 чел. | приспособленное |  | хорошее | 2 |  |
| 4. | И.П. Киселев В.С. Парикмахерская | п. Лежне во ул. 1Интернациональная, 67 | 1 чел. | приспособленное |  | хорошее | 1 |  |
| 5. | И.П.Дементьева М.П. Парикмахерская | п. Лежне во ул. Фабричная, д.20 | 1 чел. | приспособленное |  | хорошее | 1 |  |
| 6. | И.П. Киселева Н.А. Парикмахерская | п. Лежне во ул. Фабричная, д.20 | 1 чел. | приспособленное |  | хорошее | 1 |  |

Источник: исходные данные администрации

На территории поселения имеется  дополнительный офис №8639/0004 филиала открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Ивановского отделения №8639, расположенный на ул. Советская, д. 24  и дополнительный офис Ивановского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», расположенный на ул. Ивановская, д.30.

Мероприятия

В результате расчета потребности объектов социальной инфраструктуры, оценке по техническому состоянию и степени загрузки действующих объектов выявлен дефицит или излишек действующих объектов.  В таблице  представлен ориентировочный расчет учреждений обслуживания согласно действующим нормам СНиП 2.07.01-89* и Региональным нормативам градостроительного проектирования Ивановской области. При этом, приведенный расчет отражает величину минимально допустимого уровня, так называемого социального минимума.

Ориентировочный расчет потребности

в основных учреждениях обслуживания

Таблица 11.6.

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица измерения | Норма СНиП на 1000 жителей* | Требуется по норме | Существующ. сохраняем | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест | охват детскими учреждениями 70% детей дошкольного возраста | 452 | 348 | 400 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | обеспеченность основным общим образованием 100 % детей | 704 | 1136 | - |
| Учреждения здравоохранения |
| 4 | Больница | Коек | по заданию на проектирование | 100 | 100 | - |
| 5 | Поликлиника | Пос/в смену | по заданию на проектирование | 294 | 294 | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| 7 | Дома культуры, клубы | Мест | 80 | 640 | 210 | 430 |
| 8 | Библиотека | тыс.ед. хран. | 4,5 | 36 | н/д | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 10 | Спортивные залы | Кв.м | 60-80 | 480 | - | 480 |
| 11 | Плоскостные сооружения | га | 0,7-0,9 | 5,9 | 2,5 | 3,1 |
|  | Бассейн | м2 зерка ла воды | 20-25 | 160 | - | 160 |
| Торговля и общественное питание |
| 12 | Магазины смешанной торговли | Кв.м торг. пл. | 280 | 2240 |  |  |
| 13 | Предприятия общественного питания | Пос. мест | 40 | 320 |  |  |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 14 | Отделения связи | объект | 1 объект на 9-25 тыс.жителей | 1 | 1 | - |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания | Раб. мест | 5 | 40 | 14 | 26 |
|  | Гостиница | мест | 6 | 48 | - | 50 |
| 17 | Баня | Мест | 5 | 40 | 10 | - |

*С учетом Региональных нормативов проектирования Ивановской области

Образование

Уровень социально-экономического развития поселения  во многом зависит от совершенствования образовательного процесса на всех его этапах.

Стратегией развития муниципального образования «Лежневский муниципальный район» до 2020 года предусмотрена разработка ПСД и строительство детского сада на 400 мест в п.Лежнево.

Администрацией Лежневского муниципального района с целью совершенствование системы образования района с учетом приоритетного национального проекта «Образование» разработана целевая программа «Развитие образования в Лежневском муниципальном районе на 2008-2010 годы», утвержденная Советом Лежневского муниципального района №18 от 26.03.2008 года.  Основными направлениями Программы являются:

- Обеспечение качества и доступности образования.

- Повышение  эффективности  управления в сфере  образования.

- Совершенствование  содержания  и  технологий  обучения  и  воспитания.

- Совершенствование  экономических  механизмов  в  сфере  образования.

Также администрацией района с целью создания и развития благоприятной обучающей и воспитательной среды, способствующей раскрытию одаренности детей разработана районная целевая программа «Одаренные дети» на 2007-2009г., утвержденная решением Совета Лежневского муниципального района Ивановской области №77 от 21.12.2006 г.

Основные мероприятия Программы:

-организационное, программно - методические обеспечение, обновление и создание необходимой материально-технической базы;

-  подготовка и повышение квалификации педагогических кадров;

- обеспечение здоровья одаренных детей;

- создание условий для самореализации личности;

- обеспечение социальной защиты.

Генпланом предлагается строительство частного детского сада на 1-2 группы на ул. 3 Северная, в связи с тем, что данная территория  не охвачена радиусом обслуживания дошкольными образовательными учреждениями.

Здравоохранение

Стратегией развития муниципального образования «Лежневский муниципальный район» до 2020 года в области здравоохранения предусмотрено:

- Повышение качества предоставляемых услуг;

- Формирование и реализации программы совершенствования структуры медицинских учреждений, обеспечивающей доступность качественной медицинской помощи для всех слоев населения

- Капитальный ремонт детской консультации и администрации МУ Лежневская ЦРБ.

Генпланом предлагается реконструкция (ремонт) стационарного отделения МУ Лежневская ЦРБ, учитывая высокий процент износа здания.

Культура

В соответствии с нормативами по объектам учреждений культуры и искусства дефицит составляет 430 мест.

Генпланом предлагается строительство Дома культуры или создание культурно-спортивно-развлекательного комплекса на базе  существующего Дома культуры, за счет  расширения (реконструкции).

При определении реального плана строительства объектов культуры, необходимо ориентироваться на уровень культурного развития населенного пункта, реальную потребность его населения в этих учреждениях. Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта объектов культуры, расположенных на его территории.

Общая перспективная вместимость предполагает все разнообразие клубных учреждений, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности. Это могут быть компьютерные клубы, интернет-кафе, дискотеки,  специализированные спортклубы и т.д.

Стратегией развития муниципального образования «Лежневский муниципальный район» до 2020 года в области культуры предусмотрено:

- Количество книг в общедоступном фонде библиотек на 1000 жителей составит 8 тыс. единиц;

- Организация исторического  музея.

Физкультура и спорт

Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта в поселении являются спортивные залы, бассейн  и плоскостные сооружения.

Генеральным планом предлагается строительство культурно-спортивно-развлекательного комплекса на ул. Рабочая вблизи существующего катка и стадиона. Возможно строительство плоскостных сооружений (стадион, лыжная база)  в зоне рекреации на берегу реки Ухтохма.

Стратегией развития муниципального образования «Лежневский муниципальный район» до 2020 года предусмотрено долю регулярно занимающихся физкультурой и спортом довести до 8 %.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание.   Предприятия коммунального хозяйства

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями.

Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественном центре.

Предлагается строительство центра бытового обслуживания в п.Лежнево на ул.Рабочая на месте 2-х этажного жилого деревянного дома барачного типа.

Генпланом предусмотрено строительство гостиницы на ул.2 Интернациональная на месте существующего 2-х этажного жилого дома.

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания.

# 12. Существующая планировочная структура поселения

Поселок  Лежнево находится в северной части Лежневского района. Поселок имеет компактную слегка вытянутую с юго-востока на северо-запад территорию. Поселок разрезается на почти равные части рекой Ухтохма, притоком реки Уводь. Связь двух берегов осуществляется по автомобильному и пешеходному мостам. Территория поселка достаточно плотно застроена, перспектив для территориального развития в существующих границах поселения практически нет. Для развития поселка имеются территории, прилегающие к поселку с севера до коллективных  садов в районе деревни Гулиха, с востока, включая территорию бывшего животноводческого комплекса, с юга до деревни Сабурихи.

Планировочная структура поселка сформирована улицами, большей частью повторяющими направление течения реки или реже - перпендикулярно этому направлению.

Рельеф относительно спокойный повышенные уклоны рельефа наблюдаются при переходе к пойме реки и на склонах оврагов. Территория в большей части благоприятна для капитального строительства. Имеется ряд ограничений: водоохранная и прибрежная полосы реки, охранные зоны памятников, зоны регулирования застройки, охранные зоны ЛЭП, санитарно-защитные зоны и др.

Основная часть поселка застроена одноэтажными индивидуальными жилыми домами. В восточной, западной и северной частях поселка имеются группы многоквартирных 2-этажных жилых домов. В заречной части напротив фабрики расположен микрорайон 5-этажной жилой застройки. Общественная застройка сконцентрирована в историческом центре поселка, на территории которого располагается основная часть объектов культурного наследия. В поселке имеются две промышленные зоны: северная и центральная, на которых расположены все, за небольшим исключением, промышленные и коммунальные предприятия поселка.

Поселок имеет внешние межрайонные автомобильные связи направлением на Иваново, на Москву, на Савино, на Шую.

## 12.1. Основные направления территориально-планировочного развития поселения

Основными задачами территориального планирования являются: создание комфортной среды для проживания населения, четкое функциональное зонирование территории поселения, развитие социальной сферы, транспорта, связи, здравоохранения, культуры, спорта в соответствии с нормами и стандартами.

В основу планировочной структуры поселения положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас, решения ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации.

Генеральным планом предлагается:

- переход развития поселения к функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в планируемых границах;

- повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения;

- развитие общественного центра населенного пункта, насыщение его объектами обслуживания;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры населенного пункта;

- сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего природоохранную и рекреационную функциональную структуру территории населенного пункта.

Основными факторами, определившими формирование существующей планировочной структуры поселка являются:

- Наличие ограничений, связанных с памятниками культурного наследия, рекой, линиями электропередач;

- Внешние транспортные связи;

- Наличие в северной и центральной частях поселка производственных зон;

- Наличие внешних территориальных ресурсов для развития жилой зоны малоэтажной, преимущественно усадебной застройки в северной и южной частях поселка.

При разработке архитектурно-планировочной структуры поселка были использованы: особенности природных условий, рельеф местности, сложившиеся основные планировочные оси. Оценивались как непосредственно территория населенного пункта, так и примыкающие к ней территории, находящиеся в зоне влияния, либо в сфере интересов поселения.

Таким образом, структура генерального плана содержит в отдельных частях различные архитектурно-планировочные решения. В основу генплана положено сочетание сложившейся прямоугольной планировки и планировки, продиктованной природными факторами (река, ручьи и овраги) и искусственными сооружениями (дороги, плотина, некоторые инженерные коммуникации). Система жилых улиц построена так чтобы по ним было удобно осуществлять связь между центром и всеми планировочными частями населенного пункта. Предусматриваются резервные территории под жилищное строительство.

В результате анализа существующего положения и выявленных территориальных ресурсов предлагаются следующие территориально-планировочные решения.

Строительство новых промышленных и коммунальных предприятий предлагается развивать на существующих промышленных и коммунальных площадках в настоящее время не функционирующих предприятий.

Модернизацию действующих предприятий предлагается осуществлять в пределах территорий этих предприятий, или при обосновании за счет примыкающих резервных территорий, предусмотренных для промышленности, при их наличии.

Размещение промышленных предприятий на резервных промышленных площадках  возможно при разработке СЗЗ данных предприятий с учетом существующей застройки.

Индивидуальную жилую застройку предлагается развивать в северной  и южной частях поселка.

Малоэтажную жилую застройку предлагается развивать  в юго-восточной части поселка от ул.Мира до границы городского поселения.

Среднеэтажную жилую застройку предлагается развивать в районе существующей среднеэтажной жилой застройки в сторону пересечения улиц  Луговая и Рабочая с улицей 2 Назарьевская.

Общественную застройку предлагается развивать в зонах среднеэтажной застройки в заречной части поселка, а также в центральной части поселка за пределами исторического центра.

Основными направлениями концепции развития поселка являются:

- Центром административного и культурно-бытового обслуживания в поселке является сложившийся исторический центр. Предлагается развитие подцентров обслуживания в районе среднеэтажной жилой застройки.

- При развитии поселка необходимо руководствоваться режимами  зон ограничений.

- Основное развитие промышленной и коммунально-складской зон в  существующих границах промзон и на резервных территориях промзон.

- Благоустройство берегов ручьев и существующих зеленых насаждений общего пользования в поселке; создание рекреационных мест отдыха для населения.

- Озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

## 12.2. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории населенного пункта, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнения окружающей природной среды; охрану и использование особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Разработанное в Генеральном плане поселка Лежнево  функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику и сложившиеся особенности использования земель населенного пункта. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Для разработки зонирования использован  принцип  экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий

- разработка градостроительных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории поселка предусматривает:

- Преемственность в назначении функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической, санитарно-гигиенической и  технической безопасности, эффективному и рациональному использованию территории;

- Развитие общественно-деловых и рекреационных зон;

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- зоны с особыми условиями использования территорий (санитарные, защитные и санитарно - защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения и др.);

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Зоны с особыми условиями использования должны отображаться на схемах генерального плана на основании представленных заказчиком утвержденных проектов зон (ответственными за разработку и утверждение границ зон с особыми условиями использования являются территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти; соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации). В данном случае границы предполагаемых зон с особыми условиями использования территорий не определены соответствующими проектами. В генеральном плане поселка Лежнево границы этих зон отображаются в соответствии  с действующими нормативными документами.

Производственно-коммунальная зона

Развитие производственного комплекса муниципального образования  предполагает:

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий;

- модернизацию предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон;

- комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращение санитарно-защитных зон.

Зоны производственно-коммунальных объектов предлагается преимущественно сосредоточить на существующих промышленных площадках в северной и центральной частях  населенного пункта с территориальным развитием северной промзоны. Нормативные санитарно-защитные зоны от существующих предприятий, нанесенные на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, «накрывают» часть жилой застройки, территории детского сада, больницы, что недопустимо. Данная проблема может быть решена путем разработки проектов санитарно-защитных зон от всех предприятий, в этих промзонах. Если  в проектную санзону будут попадать территории жилых зданий, детских садов, школ, больниц и других объектов, размещение которых в санзоне недопустимо, то необходимо либо проводить мероприятия по модернизации производства с целью уменьшения санзоны, либо выводить из нее эти объекты.

Проектом генерального плана предлагается перепрофилирование стихийно возникших швейных производств IV класса под другие функции, не несущие необходимость организации санитарно-защитных зон.

Жилая (селитебная)  и общественно-деловая зона

Территории, предлагаемые для нового жилищного строительства, располагаются в северной и южной частях поселка.

Наличие различных площадок для жилищного строительства предопределяют возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса, от возможностей инженерного обеспечения их и последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Общественно-деловые зоны поселка расположены – одна в центральной части поселка, другая в заречной части и включают объекты социального и культурно-бытового обслуживания, такие как школы, детские сады, дом культуры, дом детского творчества, административное здание, магазины, кафе и др. Объекты здравоохранения образуют обособленную общественно-деловую зону.

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в жилых зонах (существующих и планируемых) должна определяться в последующих этапах разработки градостроительной документации (в составе проектов планировки).

Одной из составляющих инвестиционной привлекательности городского поселения является наличие различных площадок для жилищного строительства,  возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса и  возможности инженерного обеспечения их  последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Развитие природно-рекреационных зон

Наиболее значимым природным объектом является река Ухтохма, а также лесные массивы, примыкающие к поселку с севера и северо-востока. Поэтому проектом предлагается озеленение и благоустройство пойменных территорий реки, устройство там лугопарков. Генеральным планом предусматривается организация городского парка в «Шуйском лесу» с установкой аттракционов, благоустройством территории, устройством спортивных площадок, лыжной базы.  Проектом предлагается дальнейшее благоустройство городского сада.

# 13. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Лежневское городское поселение    имеет  разветвленную улично-дорожную  сеть автомобильных дорог с  невысоким уровнем благоустройства.

Через Лежневский район проходит  автомобильная дорога федерального значения Подъезд к г.Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга», автомобильные дороги в направлении Иваново-Лежнево-Савино и Иваново-Лежнево-Шуя.

Количество автомототранспорта

Таблица 13.1.

| Вид транспорта | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | Транспортная принадлежность | Всего | Транспортная принадлежность |
|  |  | Юридические лица | Физические лица |  | Юридические лица | Физические лица |
| Легковые автомобили | 5808 | 127 | 3681 | 4047 | 218 | 3829 |
| Автобусы | 600 | 348 | 252 | 600 | 348 | 252 |
| Грузовые автомобили | 132 | 90 | 42 | 142 | 100 | 42 |
| Прицепы и полуприцепы | 140 | 87 | 53 | 406 | 158 | 248 |
| Мототранспорт | 894 | 8 | 886 | 881 | 7 | 874 |
| Итого транспортных единиц | 5574 | 660 | 4914 | 6076 | 831 | 5245 |

Источник: исходные данные администрации

В 2010 году  количество автотранспорта по сравнению с 2009 годом  увеличилось на 9 %, в том числе по юридическим лицам на 25,9%, по физическим лицам на 6,7%.  Основное увеличение произошло за счет транспорта физических лиц (65,9%).

На территории  Лежневского городского поселения АЗС отсутствует.

Улично-дорожная сеть

Общая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов поселения составляет 46,6 км, основная доля дорог  выполнена в грунтовом исполнении – 30,8 км или 66,2%, дороги с твердым покрытием составляют 13,7 км, что составляет 29,4 %, щебень – 2,04 км или 4,4%.

Характеристика улично-дорожной сети

Таблица 13.2.

| № п/п | Населенный пункт/ Наименование улицы | Протяженность, км | Вид покрытия, в т. ч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт | щебень | грунтовое |
| 1 | Вишневая | 0,44 |  |  | г |
| 2 | Владимирская | 0,44 |  |  | г |
| 3 | Войкова | 0,44 |  |  | г |
| 4 | Восточная | 0,37 |  |  | г |
| 5 | 8 Марта | 0,3 |  |  | г |
| 6 | Гагарина | 0,39 |  |  | г |
| 7 | Гоголя | 0,3 |  |  | г |
| 8 | Горького | 0,58 |  |  | г |
| 9 | 1 Гусевская | 0,24 |  |  | г |
| 10 | 2 Гусевская | 0,46 |  |  | г |
| 11 | Дзержинского | 0,43 |  |  | г |
| 12 | Дунаева | 0,26 |  |  | г |
| 13 | Жданова | 0,46 |  |  | г |
| 14 | 1 Западная | 0,16 |  |  | г |
| 15 | 2 Западная | 0,16 |  |  | г |
| 16 | 1 Заречная | 0,23 |  |  | г |
| 17 | 2 Заречная | 0,23 |  |  | г |
| 18 | Зеленая | 0,3 |  |  | г |
| 19 | Земледельческая | 1 |  |  | г |
| 20 | 2 Интернациональная | 0,34 |  |  | г |
| 21 | 3 Интернациональная | 0,365 |  |  | г |
| 22 | Калинина | 1,2 |  |  | г |
| 23 | Карла-Маркса | 0,67 |  |  | г |
| 24 | 1 Кирова | 0,38 |  |  | г |
| 25 | 2 Кирова | 0,4 |  |  | г |
| 26 | Ковровская | 0,3 |  |  | г |
| 27 | 1 Колхозная | 0,46 |  |  | г |
| 28 | 2 Колхозная | 0,48 |  |  | г |
| 29 | 2 Комсомольская | 0,24 | А |  |  |
| 30 | 1 Кооперативная | 0,4 |  |  | г |
| 31 | 2 Кооперативная | 0,24 |  |  | г |
| 32 | Красная Горка | 0,4 |  |  | г |
| 33 | 1 Красноармейская | 0,18 | А |  |  |
| 34 | 2 Красноармейская | 0,4 | А |  |  |
| 35 | 3 Красноармейская | 0,23 |  |  | г |
| 36 | Красный Ткач | 0,58 |  |  | г |
| 37 | 1 Крестьянская | 0,176 |  |  | г |
| 38 | Куйбышева | 0,37 |  |  | г |
| 39 | Лежневская | 0,46 |  | щ |  |
| 40 | 1 Луначарского | 0,58 |  | щ |  |
| 41 | 2 Луначарского | 0,61 | А |  |  |
| 42 | Менжинского | 0,12 |  |  | г |
| 43 | Мира | 0,32 |  |  | г |
| 44 | Мичурина | 0,46 |  |  | г |
| 45 | 2 Московская | 0,12 |  |  | г |
| 46 | 2 Назарьевская | 0,13 |  |  | г |
| 47 | Набережная | 0,58 |  |  | г |
| 48 | Нагорная | 0,2 |  |  | г |
| 49 | Некрасова | 0,47 |  |  | г |
| 50 | Новая | 0,3 |  |  | г |
| 51 | 1 Оборонная | 0,4 |  |  | г |
| 52 | 2 Оборонная | 0,42 |  |  | г |
| 53 | 3 Оборонная | 0,66 |  |  | г |
| 54 | Первомайская | 0,36 |  |  | г |
| 55 | Полевая | 0,45 |  |  | г |
| 56 | Приречная | 0,165 |  |  | г |
| 57 | Пролетарская | 0,44 |  |  | г |
| 58 | Пугачева | 0,8 |  | щ |  |
| 59 | 1 Пушкина | 0,45 |  |  | г |
| 60 | 2 Пушкина | 0,4 |  |  | г |
| 61 | 1 Речная | 0,12 |  |  | г |
| 62 | 2 Речная | 0,1 |  |  | г |
| 63 | 2 Садовая | 0,17 |  |  | г |
| 64 | Самойлова | 0,44 |  |  | г |
| 65 | 1 Свердлова | 0,23 |  |  | г |
| 66 | 2 Свердлова | 0,26 |  |  | г |
| 67 | 1 Северная | 0,48 |  |  | г |
| 68 | 2 Северная | 0,31 |  |  | г |
| 69 | 3 Северная | 0,31 |  |  | г |
| 70 | Солнечная | 0,25 |  |  | г |
| 71 | 40 лет Октября | 0,3 |  |  | г |
| 72 | Спортивная | 0,32 |  |  | г |
| 73 | 2 Стахановская | 0,36 |  |  | г |
| 74 | 2 Тейковская | 0,32 |  |  | г |
| 75 | Трудовая | 0,48 |  |  | г |
| 76 | Фабричная | 0,15 | А |  |  |
| 77 | 1 Фрунзе | 0,12 |  |  | г |
| 78 | 2 Фрунзе | 0,36 |  |  | г |
| 79 | Футбольная | 0,26 |  |  | г |
| 80 | Чапаева | 0,34 |  |  | г |
| 81 | Чехова | 0,2 |  |  | г |
| 82 | Чкалова | 0,25 |  |  | г |
| 83 | 2 Шуйская | 0,095 |  |  | г |
| 84 | Южная | 0,2 |  |  | г |
| 85 | Жукова | 0,25 |  |  | г |
| 86 | Рабочий поселок | 0,02 |  |  | г |
| 87 | Итого | 30,591 |  |  |  |
| 88 | Афанасовский | 0,08 |  |  | г |
| 89 | Больничный | 0,25 | А |  |  |
| 90 | Горького | 0,54 |  |  | г |
| 91 | Гусевский | 0,25 |  |  | г |
| 92 | Ивановский | 0,06 |  |  | г |
| 93 | Интернациональный | 0,21 |  |  | г |
| 94 | Калининский | 0,16 |  |  | г |
| 95 | Карла-Маркса | 0,16 |  |  | г |
| 96 | Красноармейский | 0,05 |  |  | г |
| 97 | Октябрьский | 0,27 |  |  | г |
| 98 | Первомайский | 0,13 |  |  | г |
| 99 | Пушкина | 0,26 |  |  | г |
| 100 | Садовый | 0,06 |  |  | г |
| 101 | Свердлова | 0,2 |  | щ |  |
| 102 | Средний | 0,2 |  |  | г |
| 103 | Тейковский | 0,14 |  |  | г |
| 104 | Фабричный | 0,06 |  |  | г |
| 105 | Чистопрудный | 0,06 |  |  | г |
| 106 | Чкалова | 0,06 |  |  | г |
| 107 | 1 Шуйский | 0,28 |  |  | г |
| 108 | 2 Шуйский | 0,28 |  |  | г |
| 109 | Южный | 0,09 |  |  | г |
| 110 | 2 Калининский | 0,25 |  |  | г |
|  | Итого переулков | 4,1 |  |  |  |
| 111 | Ивановская | 1,227 | А |  |  |
| 112 | 1-я Шуйская | 0,953 | А |  |  |
| 113 | 1-я Назарьевская | 0,754 | А |  |  |
| 114 | 1-я Интернациональная | 1,039 | А |  |  |
| 115 | Пл.Советская | 0,481 | А |  |  |
| 116 | 1-я Тейковская | 0,862 | А |  |  |
| 117 | Октябрьская | 1 | А |  |  |
| 118 | Московская | 0,292 | А |  |  |
| 119 | 1-я Комсомольская | 0,569 | А |  |  |
| 120 | Ленина | 0,491 | А |  |  |
| 121 | 2-я Крестьянская | 0,305 | А |  |  |
| 122 | 1-я Стахановская | 0,641 | А |  |  |
| 123 | Садовая | 0,39 | А |  |  |
| 124 | Пионерская | 0,49 | А |  |  |
| 125 | Советская | 0,191 | А |  |  |
| 126 | Чистопрудная | 0,291 | А |  |  |
| 127 | Дорожная | 0,459 | А |  |  |
| 128 | Островского | 0,378 | А |  |  |
| 129 | Афанасовская | 0,433 | А |  |  |
| 130 | Подгорная | 0,375 | А |  |  |
| 131 | пер. Кооперативный | 0,246 | А |  |  |
|  | Итого | 11,9 |  |  |  |
|  | Всего | 46,6 | 13,7 | 2,04 | 30,86 |

Источник: исходные данные администрации

В Лежневском городском поселении проводятся работы по ремонту поселковых дорог. В основном дороги асфальтируют небольшими участками или ямочным методом.

Ремонт, поддержание в нормальном состоянии дорог – одна из ключевых задач, которые приходится решать в настоящее время, в связи с недостаточностью финансирования. Построенные десятки лет назад дороги не были рассчитаны на  грузопоток и  интенсивность движения, какие испытывают сейчас, поэтому  выходят из строя и имеют многочисленные ямы и выбоины.

В связи с этим проводится  ремонт ямочным методом или ремонтируются  небольшими участками.

В 2010 году на ремонт дорог из средств бюджета поселения израсходовано 648 тысяч рублей.

В 2011 году проведен ремонт дорог на улицах Октябрьской, 1 Тейковской, 1 Интернациональной, 1 Комсомольской, 1 Шуйской, 1 Назарьевской, Ивановской и площади Советской. На эти цели израсходовано около 500 тысяч рублей.

Предусмотрен ремонт дорог на улицах Пионерской, 2 Крестьянской, Чистопрудной,  стоимостью 150 тысяч рублей.

Мероприятия

В основу формирования проектируемой структуры улично-дорожной сети положены уже сложившиеся к настоящему времени внутрипоселковые связи и реальная возможность поселения для осуществления проектных предложений.

Пассажирские перевозки Основным видом пассажирского транспорта на расчетный срок на территории поселения сохраняется автобус. При обеспечении приоритета муниципального транспорта необходимо сохранить и расширить использование разнообразных форм транспортного обслуживания (ведомственный транспорт, аренда, частный транспорт, работающие на контрактной форме отношений) при обязательной координации работы всех форм транспортного обслуживания.

Поселок Лежнево является районным центром Лежневского района, тяготение к которому обусловлено следующими факторами: большая часть внешних пассажирских передвижений осуществляется через п.Лежнево, где находится ближайшая автобусная станция.

Гаражи и автостоянки.

Хранение автомашин в индивидуальной застройке осуществляется на приусадебных участках.

Учитывая рекомендации СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» стоянки автомобилей рассчитываются согласно следующим нормам:

- промышленные предприятия – 7-10 машино-мест на 100 работающих в двух смежных сменах;

- больницы – 3-5 машино-места на 100 коек;

- поликлиники – 2-3 машино-места на 100 посещений;

- спортивные объекты – 3-5 машино-мест на 100 мест;

- торговые центры – 5-7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;

- рестораны и кафе – 10-15 машино-мест на 100 посадочных мест;

- рынки – 20-25 машино-мест на 50 торговых мест.

Стратегией развития муниципального образования «Лежневский муниципальный район» до 2020 года предусмотрен капитальный ремонт дороги автомобильная дорога межмуниципального значения Лежнево-Хозниково-Шуя.

Генпланом предлагается строительство автостанции на пересечении улиц Красный Ткач и 3 Интернациональная.

Генпланом меняется дорожно-транспортная развязка. В районе строительства автостанции на пересечении улиц Красный Ткач и 3 Интернациональная образовано кольцевое движение на пересечении улиц 1 Интернациональная переходящая в ул.1 Комсомольская и ул.Красный Ткач переходящая в ул.Рабочая по которым направлен основной поток пассажирского междугороднего транспорта. Организовано  4 основных дорожно-транспортных направления: Лежнево-Шуя, Лежнево-Иваново, Лежнево-Москва, Лежнево-Воскресенское-Савино, в связи с чем необходимо расширение дорог по улицам 1 Интернациональная, Красный Ткач, 1 Кирова, 1 Оборонная, Рабочая, Ивановская, Шуйская, Нагорная, 1 Комсомольская, Октябрьская, Московская. Генпланом предлагается автомобильная дорога в объезд исторического центра  от кольцевого движения при соединении 1 Комсомольской  и 1 Интернациональной и  пересечении с ул.Красный Ткач между существующей индивидуальной жилой застройкой по производственной зоне фабрики с сооружением нового моста через р.Ухтохма в обход с левой стороны КНС соединяясь с ул.Рабочей и выходит на восточную границу поселения, далее поворачивает на север в обход существующей и планируемой индивидуальной жилой застройки до пересечения с ул.Шуйская, далее идет между кладбищем и промзоной ЛМЗ до северной границе, далее налево по границе  до пересечения с  ул.Ивановская.

Генпланом выделена  площадка под гаражи  в юго-восточной части вдоль границы поселения за проектируемой малоэтажной застройкой.

# 14. Инженерная инфраструктура

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территории поселка, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования. Выполненная в проекте генерального плана схема сводного плана инженерных сетей отражает основные направления прохождения  существующих инженерных коммуникаций и места размещения сооружений инженерно-технического обеспечения, обозначает необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения новых сооружений. При выполнении проектов планировки на территории городского поселения, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

## 14.1. Водоснабжение

Поселение имеет систему централизованного водоснабжения; подача воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и производственные нужды предприятий осуществляется от водозаборных узлов, расположенных в границах поселения.

Водоснабжение поселения основано на подземных водах.

Характеристики водозаборных сооружений (артскважин и колодцев общего пользования)

Таблица 14.1.

| Наименование источника | Месторасположение | Ведомственная принадлежность | Мощность т. м3 в сутки | Существующая зона санитарной охраны | Глубина скважины проектная/факт, м | Дебет, м3/час проектный | Рабочая, резервная или недействующая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект | Факт |  |  |  |  |
| а/с №6 | ул.Куйбышева, 1998 г. | ЛГП | - | 2,4 | - | 121/80 | 9 | рабочая |
| а/с №67106 | д.Курилиха, 1993г. | аренд | - | 2,9 | - | 120/40 | 7,2 | рабочая |
| а/с №4 | ул.2-я Московская, 1979 | аренд | - | 2,6 | - | 125/80 | 6,8 | рабочая |
| а/с №2 | ул.2-Московская, 1979 г. | аренд | - | 2,4 | - | 125/70 | 6,8 | рабочая |
| а/с №7 | ул.2-я Красноармейская | аренд | - | 1,6 | - | 49/35 | 7,2 | рабочая |
| а/с №67069/3 | ул.Московская, 1987 г. | аренд | - | 2,8 | - | 125/70 | 9,6 | рабочая |
| а/с №75186/11 | ул.2-я Кооперативная, 1991г | аренд | - | 3 | - | 125/30 | 15 | рабочая |
| а/с №71393/10 | ул.2-я Кооперативная, 1991г | аренд | - | - | - | 125 | 16 | не рабочая |
| а/с №175186/13 | ул.Суворова, 1998 г. | аренд | - | 3,6 | - | 110/66 | 7,2 | рабочая |
| а/с №1/14 | Усадьба ПУ №10, 1955г. | аренд | - | - | - | 43,1/40 | 4,5 | не рабочая |
| а/с №43214/14 | Усадьба ПУ №10, 1978г. | аренд | - | 3 | - | 150/60 | 15 | рабочая |
| а/с №75200/16 | Усадьба ПУ №10, 1991 | аренд | - | 2 | - | 40/30 | 7 | рабочая |
| а/с №3 | Усадьба ЛМС, 1993г. | аренд | - | 2 | - | 110/40 | 7 | рабочая |
| а/с №2 | Усадьба ЛМЗ, 1986г. | аренд | - | 2,2 | - | 120/40 | 7,9 | рабочая |
| а/с №3 4651/1 | Усадьба ЛМЗ, 1986г. | аренд | - | 2,4 | - | 100/40 | 9 | рабочая |

Источник: исходные данные администрации

Характеристика водопроводной сети и водопотребления населения

Таблица 14.2.

| №п/п | Населенный пункт | Материалы труб, диаметр, протяженность | Общая протяженность, км | Количество водо разборных колонок | Водопотребление населения, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. |
| 1 | п.Лежнево | ПНД, стальная, чугунная Диаметр 150,100,89,76,57, 80,63,40,32,25 | 27,6 | 98 | 123 | 103,6 |
| 2 | п.Ухтохма | ПНД, стальная, чугунная Диаметр 150,100,89,76,57, 80,63,40,32,25 | 5,22 | 1 |  | 22,5 |
| 3 | ЛМЗ | ПНД, стальная, чугунная Диаметр 150,100,89,76,57, 80,63,32,25 | 1,38 | 1 |  |  |

Источник: исходные данные администрации

На территории поселения имеется 2 насосных станции второго подъема.

- Насосная станция второго подъема – усадьба ЛМЗ, установлен резервуар чистой воды V=50 куб.м. Сетевые насосы КМ 80-50 – 2 шт., производительность насосов – 50 куб.м/час, напор – 50 м.

- Насосная станция второго – усадьба ПУ-10, установлен резервуар чистой воды V=25 куб.м.  Сетевые насосы марки MYLTI 35 5N – 2 шт., производительность насосов -  Q (1/min033-165 куб.м/час, напор   H(m) 65-22 H min 22 m, H max70m.

Таблица 14.3.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Всего куб.м/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | п.Лежнево Организации и прочие потребители | 88,5 |
| 2 | население | 345 |
|  | Итого: | 433,8 |

Источник: исходные данные администрации

Мероприятия

Для обеспечения комфортной среды проживания населения, проектом предложено обеспечение существующей и проектной  застройки централизованной системой холодного водоснабжения.

На первую очередь строительства предусмотрено обеспечение населения необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок. На расчетный срок – устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю. Для определения основных характеристик системы водоснабжения необходимо определить объемы водопотребления на расчетный срок.

Расчет водопотребления населением

Таблица 14.4.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления,л/сут | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во водопотребителей тыс. чел. | Среднесуточный рас ход, м3/сут | В сутки наибольшего водопотребления, м3/сут |
| 1 | Население | 210 | 8 | 1680 | 2016 |
| 2 | Полив зеленых насаждений | 50 | 8 | 400 | 480 |
| 3 | Местная промышленность, неучтенные расходы 10% |  |  | 168 | 200 |
| Всего: |  |  | 2248 | 2696 |

Расположение линий водопровода на схеме генерального плана, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных сетей должны приниматься согласно СНиП 2.07.01.-89*.

Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании проекта водоснабжения поселения, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков. В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в населенном пункте и на промышленных предприятиях должен быть не менее 100 мм,

Основными задачами развития системы водоснабжения являются следующие:

- улучшение качества подаваемой потребителю воды;

- сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений до потребителя;

- исключение, из числа действующих, водозаборов, не отвечающих современным требованиям очистки и соблюдения требований по соблюдению зон санитарной охраны водоисточников;

- оборудование устья  скважин в соответствии с ГОСТом;

- ликвидация бездействующих скважин;

- внедрять современные технологии водоподготовки и обеззараживания воды; эффективные коагулянты и флокулянты и фильтрующие материалы на водопроводных сооружениях;

- строительство станции обезжелезивания на водопроводных сооружениях.

Стратегией развития муниципального образования «Лежневский муниципальный район» до 2020 года предусмотрено проведение наружных сетей водопровода в п. Лежнево по ул. Островского, Суворова, Мира, Садовая.

## 14.2. Бытовая канализация

Канализование поселка Лежнево осуществляется по смешанной схеме. В централизованную систему канализации отводятся хозяйственно-бытовые стоки от жилых районов центральной части поселка, ЦРБ, а также стоки восточного и западного районов  города. Централизованной системой канализации оборудовано порядка 22% жилищного фонда поселка. Остальная часть жилищного фонда  канализуется в дворовые выгребы из которых стоки, спецтранспортом  МУП «Благоустройство», вывозятся на поля фильтрации. Канализование индивидуальных жилых домов производится в дворовые выгребы.

Характеристика очистных сооружений п.Лежнево:

- ОС расположены в д. Крутово, обслуживающей организацией является  МУП «Благоустройство». Диаметр канализационных сетей составляет 200 мм, протяженность 9,56 км.

Перечень сооружений ОС:

- Канализационная насосная станция – 1у.

- Аэротенк – 2у.

- Вторичный отстойник – 2у.

- Иловые площадки -4у.

- Биологические пруды – 2у.

- Хлораторная на жидком хлоре – 1у.

- Воздуходувная станция – 1у.

- Пескаловка – 1шт.

Технология очистки – биологическая, износ ОС составляет 90%. Сточных вод поступающих на очистку составляет 406,8 куб.м. Сточные воды после очистки сбрасываются в р.Ухтохма, качество очистки – удовлетворительное.

- ОС расположены на усадьбе Лежневского Машиностроительного завода, обслуживающей организацией является МУП «Благоустройство».  Диаметр канализационных сетей составляет 200 мм, протяженность 1,32 км.

Перечень сооружений ОС:

- Канализационная насосная станция – 1у.

- Аэротенк – 2у.

- Вторичный отстойник – 2у.

- Иловые площадки – 4у.

- Биологические пруды – 2у.

- Хлораторная на жидком хлоре – 1у.

- Воздуходувная станция – 1у.

Технология очистки – биологическая, построены очистные сооружения в 1981 году, износ составляет 80%. Проектная мощность составляет 400 куб.м/сутки. Сточные воды после очистки сбрасываются в р.Грибачка-р.Ухтохма, качество очистки – удовлетворительное.

Характеристика оборудования КНС

Таблица  14.5.

| № п/п | КНС | Принадлежность | Оборудование | Производи-тельность, м3/час | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | Кол-во, шт. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с.Ухтохма | Аренда (МП МПО ЖКХ) | СМ-100/80 100/80 | 1 1 | 80 100 | 100 |
| 2 | Усадьба СП-10 | Аренда (МП МПО ЖКХ) | СМ-100/80 СД-90/80 | 2 | 80 | 100 |
| 3 | ул.Пионерская | Аренда (МП МПО ЖКХ) | СМ-100/80 СД-90/80 | 2 1 | 80 100 | 100 70 |
| 4 | 3-я Свердлова | бесхозная, ЛГП | - | - | - | 100 |
| 5 | ул.Ивановская | ЛМЗ | СД 90/80 | 1 | 100 | 100 |

Источник: исходные данные администрации

В поселке Лежнево продолжается реализация поселенческой программы реконструкции и строительства водопроводно-канализационных сетей для наиболее полного обеспечения жителей питьевой водой.

В настоящее время основная работа ведется в микрорайоне Рабочий поселок. Проведена реконструкция канализационных сетей на  улице 2-й Кооперативной, проведена  линия в дом № 7 по улице Текстильщиков, общей стоимостью 300 тысяч рублей из бюджета городского поселения.

Стратегией развития муниципального образования «Лежневский муниципальный район» до 2020 года предусмотрено проведение наружных сетей канализации в п. Лежнево по ул. Островского, Суворова, Мира, Садовая.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод приняты равными водопотреблению без учета расхода воды на полив, т.е. 1,8 тыс.  м3/сут.

Основными задачами развития системы канализации являются следующие:

- ремонт канализационных сетей;

- прекратить сбросы в поверхностные водные объекты неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод;

- реконструкция (увеличение мощности) очистных сооружений;

- увеличение надежности системы отведения сточных вод на очистные сооружения.

Централизованные схемы канализации проектируют объединенными для жилых и производственных зон, исключая навозсодержащие сточные воды.

## 14.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей п.Лежнево осуществляется от 4 котельных:.

Котельная ОАО «Лежневский машиностроительный завод».

Таблица  14.6.

| № п/п | Источник теплоснабжения | Количество отпускаемой тепловой энергии, тыс. ГДж/год (2010г.) | % участия в теплоснабжении жилищно-коммунального сектора п.Лежнево | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. для населения п. Лежнево |  |  |
| Источники п.Лежнево |  |
| 1 | Газовая котельная ОАО «ЛМЗ» | 7,5 | 4,3 | 57% | 1989 год |

Источник: исходные данные ОАО «ЛМЗ»

Характеристика источников теплоснабжения ОАО «Лежневский машиностроительный завод».

Таблица 14.7.

| № п/п | Литер на плане | Принадлежность котельной | Адрес | Топливо | Расход топлива, тыс. м3/год Факт 2010 г. | Тип оборудо-вания, кол-во (шт.) | Температурный гра фик теп лоносителя (в наружной сети) | Номин. Мощность, МВт | Подключенная нагрузка, МВт, всего | Кол-во отпущен. тепл. эн., тыс. ГДж/год Факт 2010 г. Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 |
| 1 | Л | ОАО «ЛМЗ» | п. Леж нево, ул.Ива новская,д.30 | Газ | 885 | ДКВР 10/13 – 2 шт. | 95/70 |  | 3,3 | 7,5 |

Источник: исходные данные ОАО «ЛМЗ»

Сети отопления, находящиеся на балансе

ОАО «Лежневский машиностроительный завод».

Таблица 14.8.

| № | Наименование котельной | Dпод, мм | Dобр, мм | L, м | Тип прокладки | Год смены изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ОАО «ЛМЗ | 273 | 273 | 280 | надземная | После 1998 |
| 2 |  | 159 | 159 | 290 | надземная | После 1998 |
| 3 |  | 150 | 150 | 115 | надземная | После 1998 |
| 4 |  | 125 | 125 | 111 | надземная | После 2004 |
| 5 |  | 100 | 100 | 75 | надземная | После 1998 |
| 6 |  | 25 | 25 | 170 | надземная | После 2000 |
| 7 |  | 108 | 108 | 60 | Подземн. канальная | После 1998 |
| 8 |  | 89 | 89 | 247 | Подземн. канальная | 2005 |
| 9 |  | 76 | 76 | 225 | Подземн. канальная | 2005 |

Источник: исходные данные ОАО «ЛМЗ»

Сети ГВС, находящиеся на балансе ОАО «Лежневский машиностроительный завод».

Таблица 14.9.

| № | Наименование котельной | Dпод, мм | Dобр, мм | L, м | Тип прокладки | Год смены изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ОАО «ЛМЗ» | 108 | 50 | 280 | Надземная | 2006 |
| 2 |  | 100 | 50 | 111 | Надземная | 2006 |
| 3 |  | 76 | 48 | 247 | Подземн. канальная | 2005 |
| 4 |  | 60 | 48 | 225 | Подземн. канальная | 2005 |

Источник: исходные данные ОАО «ЛМЗ»

Сводная таблица по насосному оборудованию   (бойлерная, ЦТП,…)

ОАО «Лежневский машиностроительный завод».

Таблица  14.10.

| Наименование (ЦТП, ПНС, бойлерной, ТП, ТПП) | Параметры работы в период с характерной температурной наружной воздуха |
| --- | --- |
|  | Марка насоса | Число насосов, одновременно находящихся в работе, шт. | Подача насоса м3/ч | Напор насоса,м | Установленная (рас-полагаемая) мощность насосов, кВт | Число часов работы насосов ч |
| насосы котлового контура | ЦНСГ 38-198 | 1 | 38 | 198 | 50 | 5256 |
| сетевые насосы | Д-320-50 | 1 | 320 | 50 | 55 | 5256 |
| насосы подпитки тепловой сети | К-20-30 | 1 | 30 | 24 | 4 | 2628 |

*только второй контур (ЦТП)

Источник: исходные данные ОАО «ЛМЗ»

Общая характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) ОАО «Лежневский машиностроительный завод».

Таблица 14.11.

| Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети | Тип тепло-носителя, | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый период 2008Г | период регули-рования 2010г | базовый период | период регули-ровния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОАО «ЛМЗ» | вода | 1573 | 1573 | 122 | 122 |
|  | ГВС | 863 | 863 | 86 | 86 |

Источник: исходные данные ОАО «ЛМЗ»

Выработка тепловой энергии за три года (с разбивкой по месяцам), Гкал ОАО «Лежневский машиностроительный завод».

Таблица 14.12.

| Месяц | 2007г. | 2008 г. | 2009…г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 1200,108 | 1514,2 | 946,229 |
| Февраль | 1987,115 | 1263,4 | 834,488 |
| Март | 1117,903 | 1208,4 | 921,378 |
| Апрель | 557,053 | 1004,8 | 615,567 |
| Май | 177,366 | 64,4 | 159,314 |
| Июнь |  |  | - |
| Июль |  |  | - |
| Август |  |  | - |
| Сентябрь |  |  | - |
| Октябрь | 346,336 | 547,8 | 457,674 |
| Ноябрь | 1199,223 | 707,3 | 887,546 |
| Декабрь | 1289,075 | 1068,2 | 1076,178 |
| Всего за год | 7905,4 | 7401,2 | 5898,374 |

Источник: исходные данные ОАО «ЛМЗ»

Расход тепла на собственные нужды котельной за три года

(с разбивкой по месяцам), Гкал

ОАО «Лежневский машиностроительный завод».

Таблица 14.13.

| Месяц | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 80 | 80 | 80 |
| Февраль | 80 | 80 | 80 |
| Март | 80 | 80 | 80 |
| Апрель | 80 | 80 | 80 |
| Май |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |
| Июль |  |  |  |
| Август |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |
| Октябрь | 80 | 80 | 80 |
| Ноябрь | 80 | 80 | 80 |
| Декабрь | 80 | 80 | 80 |
| Всего за год | 560 | 560 | 560 |

Источник: исходные данные ОАО «ЛМЗ»

Расход топлива за три года (с разбивкой по месяцам), т

ОАО «Лежневский машиностроительный завод».

Таблица 14.14.

| Месяц | 2007г. | 2008 г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | 206,8 | 224,1 | 189,133 |
| Февраль | 222,3 | 186,7 | 159,538 |
| Март | 170,5 | 180,3 | 157,875 |
| Апрель | 123,9 | 132,1 | 91,324 |
| Май | 34,1 | 24,1 | 20,153 |
| Июнь |  |  |  |
| Июль |  |  |  |
| Август |  |  |  |
| Сентябрь |  | 10,5 |  |
| Октябрь | 112,266 | 148 | 67,068 |
| Ноябрь | 170,7 | 145,1 | 140,259 |
| Декабрь | 196,3 | 181,341 | 191,086 |
| Всего за год | 1236,866 | 1232,241 | 1016,436 |

Источник: исходные данные ОАО «ЛМЗ»

Данные о потребителях тепловой энергии

ОАО «Лежневский машиностроительный завод».

Таблица 14.15.

| Потребитель | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ЛМЗ | 1,8145 |
| ОАО «ЛМЗ» | 1,8145 |
| Население | 1,3980 |
| МУП "Благоустройство" | 1,3980 |
| Прочие | 0,2116 |
| ИП Рагимов С.Э. | 0,0342 |
| ООО "Ивановотехносервис" | 0,0597 |
| ООО "Спрут-2" | 0,0193 |
| ИП Початкин Ю.Н. | 0,0306 |
| ИП Ногтев Д.Ю. | 0,0023 |
| РОВД (ГИБДД) | 0,0038 |
| БТИ | 0,0033 |
| Упр-е регистрацион.службы | 0,0065 |
| ООО "Знахарь" | 0,0032 |
| ООО "Апрель" | 0,0116 |
| ООО "Исток" | 0,0028 |
| ОАО "Россельхозбанк" | 0,0100 |
| ООО "Приют" | 0,0034 |
| ИП Ромашин О.А. | 0,0016 |
| ИП Кававина Н.В. | 0,0010 |
| ИП Казарина Ж.В. | 0,0022 |
| ИП Гунин А.Г. | 0,0033 |
| ООО "Универсал" | 0,0098 |
| ИП Шляпников А.И. | 0,0030 |

Источник: исходные данные ОАО «ЛМЗ»

Структура отпуска, потребления тепловой энергии

ОАО «Лежневский машиностроительный завод».

Таблица 14.16.

| Наименование населенного пункта | Тип системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетные | плановые | отчетные | плановые |
|  |  |  | 2008 год | 2009 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | период регулирования | 2008 год | 2009 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| п. Лежнево | закрытая | гор. вода | 7401 | 5898 | 12982 | 10653 | 10603 | 7925 | 6761 | 5258 | 12422 | 10093 | 10043 | 7365 |

Источник: исходные данные ОАО «ЛМЗ»

Показатели тепловой энергии

ОАО «Лежневский машиностроительный завод».

Таблица 14.17.

| Год | Произведенная тепловая энергия котельной, Гкал | Расход т/энергии на собственные нужды котельной, Гкал | Отпуск т/энергии с коллекторов, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 г. (факт) | 7401 | 560 | 6841 |
| 2009 г. (факт) | 5898 | 560 | 5338 |
| 2010г.(план) | 10603 | 560 | 10043 |
| 2011г.(план) | 7925 | 560 | 7365 |

Источник: исходные данные ОАО «ЛМЗ»

Характеристика оборудования котельной  ткацкой фабрики:

- водогрейный котел ДВГ-8П – 2 шт., теплопроизводительность 8,3 Гкал/час, разрешение 14 Вт;

- паровой котел ДКВГ 6,5/13 – 2 шт., производительность 6,5 Гкал/час, расчетное давление 13 КТС;

- чугунный ребристый водяной экономайзер – 2 шт., поверхность нагрева 30,4 м2, расчетное давление 16 КТС/м2, разрешенное давление 13 КТС (в барабане).

Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла.

Мероприятия

Проектом генерального плана не предусматривается изменение схемы теплоснабжения существующей многоквартирной застройки. При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Для обеспечения потребности в теплоснабжении новых объектов общественного назначения, предлагается осуществить от автономных блочно-модульных газовых котельных.  Котельные предполагаются локальными, работающими, в основном, на потребителей конкретного застройщика. Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях проектирования.

Предлагается осуществить 100% теплоснабжение существующей и проектируемой индивидуальной и многоквартирной жилой застройки за счет размещения квартирных газовых теплогенераторов.

## 14.4. Газоснабжение

Газоснабжение потребителей поселка Лежнево производится природным газом.

Газоснабжение

Таблица 14.18.

| № п/п | Населенные пункты | Протяженность сетей газоснабжения, км | Газифицировано квартир | Газифицировано индивидуальных домов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | из них с индивидуальным отоплением | всего | из них с индивидуальным отоплением |
| 1 | п.Лежнево | 100,428 | 1540 | 563 | 1926 | 1926 |

Источник: исходные данные «Ивановомежрайгаз»

Характеристика ГРП

Таблица 14.19.

| № п/п | Местоположение ГРП | Характеристика ГРП |
| --- | --- | --- |
|  | п.Лежнево |  |  |  |
| 1 | ул.Кр.Ткач | ГРП | №6Л | РДБК-1-50 |
| 2 | ул.3 Свердлова | ГРП | №2Л | РДБК-50 |
| 3 | ул.Ивановская, 32 | ГРП | №4Л | РДУК-2-100 |
| 4 | ул.1Тейковская | ГРП | №7Л | РДБК-1-100 |
| 5 | ул.Раб.поселок | ГРП | №1Л | РДБК-1-50 |
| 6 | ул.1Западная (СПТУ-10) | ГРП | №5Л | РДБК-1-50 |
| 7 | ул.Октябрьская, 69 | ШРП | №7Л | РДНК-У – 2 шт. |
| 8 | ул.2Красноармейская, ж/д | ШРП | №3Л | РДНК-400 |
| 9 | ул.К.Маркса, 62 | ШРП | №4Л | РДНК-400М – 2 шт. |
| 10 | ул.Горького | ШРП | №2Л | РДНК-400 |
| 11 | ул. 2Колхозная | ШРП | №5Л | РДНК-400 |
| 12 | ул.Садовая | ШРП | №6Л | РДНК-400М – 2 шт. |
| 13 | Ул.Ивановская, 30б | ШРП | №33Л | РДБК-1-50-25 – 2 шт. |

Источник: исходные данные «Ивановомежрайгаз»

Трубопроводный транспорт

Таблица 14.20.

| Вид трубопровода | Диаметр | Протяженность в границах поселения, км |
| --- | --- | --- |
| Наземный | 15, 20, 25, 32, 38, 40, 50, 57, 60, 76, 89, 90, 102, 108, 114, 121 ,133, 152, 159, 168, 219 | 58,323 |
| Подземный |  | 42,105 |

Источник: исходные данные «Ивановомежрайгаз»

Стратегией развития муниципального образования «Лежневский муниципальный район» до 2020 года предусмотрена разработка ПСД и реконструкция ГРС «Лежнево»,  общим  объемом финансирования 55 млн. рублей.

Генеральным планом, на 1-ю очередь строительства, предлагается выполнить 100% газификацию п.Лежнево. При строительстве газораспределительной сети поселения в новых районах строительства рекомендуется использование полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Разработку проектов газоснабжения объектов предлагается выполнять силами специализированных организаций.

Для определения объемов потребления газа для нужд пищеприготовления, горячего водоснабжения использованы укрупненные показатели.

Годовое потребление газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение определено по укрупненному показателю на расчетный срок и приведено в таблице.

Таблица 14.21.

| Численность населения, тыс. чел. | Укрупненный показатель потребления газа м3/год на 1 чел. | Потребление газа (тыс.м3/год) |
| --- | --- | --- |
| 8,0 | 210 | 1680 |

Максимальный часовой расход газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение определяется как доля годового расхода по формуле (1) СП 42-101-2003):

Qhd = Khmax Х Qy,

где Khmax - коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к максимальному часовому расходу газа), принимается по таблице 2 СП 42-101-2003 в зависимости от общей численности населения, пользующегося газом,

Qy - годовой расход газа, м3/год,

Результаты расчетов максимального часового расхода газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение  на расчетный срок приведены в табл. 4.18.

Таблица 14.22.

| Численность населения, тыс. чел. | Khmax | Qhd, тыс. м3/час |
| --- | --- | --- |
| 8,0 | 1/2160 | 0,8 |

## 14.5. Электроснабжение

Источником электроснабжения поселка является ПС 110/35/10 кВ «Лежнево».

Характеристика центров питания электроэнергии

Таблица  14.23.

| № п/п | Наименование | Система напряже-ния, кВА | Количество и установленная мощность трансфор-маторов, кВт | Максимальная нагрузка (потребление электроэнергии за 2010 г.), тыс. кВт час | Ведомственная принад-лежность | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | На нужды населе-ния | На пром. И соц.-быт. нужды | На ком.-бытовые нужды |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОАО «ЛМЗ» |
| 1 | ПС «Лежнево-110» Фид 157 | 10 | 2713 | 981 | 442 | 490 | 29 | Филиал « Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» | Удовл. |

Электрические сети 10 кВ

Таблица  14.24.

| № п/п | Наименование участка линии | Марка и сечение | Опоры воздушных линий (кол-во, материал) | Протяженность воздушных линий, км | Протяженность кабельных линий, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На балансе ОАО «ЛМЗ» |
| 1 | Фидер -157 | АС – 120 | 36 шт – дерево на ж/б пасынках | 2,66 |  |
|  |  | АС – 50 | 7 шт. – ж/б |  |  |
|  |  | ААШВ 3 х 240 |  |  | 0,3 |
|  |  | ААШВ 3 х 120 |  |  | 1,6 |

Трансформаторные подстанции

Таблица 14.25.

| № п/п | Место расположения ТП адрес | ТП № | Тип исполнения ТП | Количество и мощность трансформаторов, кВА | Нагрузка максимальная в зимний период, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТП на балансе ОАО «ЛМЗ» |
| 1 | Ул. Ивановская, 30 | 60 | ЗТП | 2 шт. по 630 ква |  |
| 2 | Ул. Ивановская, 30 (Очистные сооружения) | 80 | КТП | 1 шт. на 160ква |  |
| 3 | Ул. Ивановская, 30 (цех) | 1 | КТП | 1 шт. на 1000 ква |  |
| 4 | Водозабор | 127 | КТП | 1 шт. на 60 ква |  |

Трансформаторные подстанции (ТП) на балансе  ОАО «ЛМЗ» и их характеристика

Таблица 14.26.

| № п/п | № ТП | Адрес | Электрическая нагрузка Существующая по замерам, кВт | Количество и мощность трансформа-торов, кВА | Тип ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 |
| 1 | 60 | ул. Ивановская, 30 | 1133 | ТМ 2 х 630/10 | ЗТП |
| 2 |  | ул. Ивановская, 30 (цех) | 899 | ТМ-1000/10 | КТП |
| 3 | 80 | Ул. Ивановская, 30 (очист. сооружения) | 140 | ТР 631-160/10 | КТП |
| 4 | 127 | Водозабор | 53 | ТСМА-60/10 | КТП |

Электрические нагрузки

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора поселения  рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления, принятыми в соответствии  с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ивановской области.

Нормы удельного расхода электроэнергии составляет 1700 кВт.ч/чел. в год.

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято 5200 часов.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Таблица 14.27.

| № п/п | Показатели | Ед.измерения | 2010 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население | тыс.чел. | 8,0 | 8,0 |
| 2 | Годовое электропотребление | млн. квт. ч | 13,6 | 13,6 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | тыс. квт | 2,6 | 2,6 |

Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешнего электроснабжения поселения.

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и производственного строительства предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнить в воздушном исполнении. Управление освещением предлагается автоматическое, с использованием каскадных схем управления. В целом по поселению предлагается выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением. В светильниках уличного освещения рекомендуется использование современных энергосберегающих ламп.

## 14.6. Средства связи

На территории Лежневского района услуги  связи предоставляются Ивановским филиалом ОАО «Ростелеком».

Характеристика учреждений услуг связи

Таблица 14.28.

| № п/п | Населенный пункт, адрес | Наименование учреждения | Виды услуг: доставка почты, корреспонденция, международная телефонная станция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Лежнево, ул.Октябрьская | ЛТУ п.Лежнево, МЦТЭТ г.Тейково, Ивановский филиал ОАО «Ростелеком» | Местная междугородная международная связь, Интернет, универсальная услуга |

Источник: исходные данные Ивановского филиала ОАО «Ростелеком»

Монтируемая емкость автоматической телефонной станции составляет 1832 номера, в т.ч. используемая 1781.

Доступ к сети Интернет по технологии ХDSL  имеют 656 абонентов.

Характеристика АТС

Таблица 14.29.

| № п/п | Населенный пункт | Существующая емкость АТС, номеров | в т.ч. используется, номеров | Наличие выхода на междугородную, международную связь | Количество заявок на установку телефонов | Планируемое увеличение монтируемой мощности номеров | Вид сетей до АТС (проводные пары, кабель, ОВЛС, др. | Состояние сетей до АТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лежнево | 1800 | 1750 | да | 20 | не планируется | кабель, ОВЛС | удовлетворительное |
| 2 | Лежнево | 32 | 31 | да |  |  |  |  |

Источник: исходные данные Ивановского филиала ОАО «Ростелеком»

Характеристика сотовой связи

Таблица 14.30.

| № п/п | Населенный пункт, местоположение вышки | Операторы сотовой связи | Радиус охвата территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Курилиха | ОАО «Ростелеком» | До 30 км, при условии прямой видимости и минимальной нагрузки на сектор |

Источник: исходные данные Ивановского филиала ОАО «Ростелеком»

Мероприятия

Телефонная связь. Для телефонизации объектов на территориях нового строительства в п.Лежнево необходимо будет осуществить строительство соединительных линий с установкой шкафного оборудования требуемой емкости.

В качестве развития  телефонной сети поселения предлагается наращивание номерной ёмкости с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

- умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT»;

- развития транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Дальнейшее развитие получит система сотовой радиотелефонной связи, путём увеличения площади покрытия территории муниципального образования  сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание. Основным перспективным направлением развития радиовещания является переход на цифровой формат.

Телевидение. Дальнейшее развитие телевизионного вещания предлагается вести в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания,

- развитие систем кабельного телевидения как в существующих, так и в новых районах строительства,

- развитие систем спутникового телевидения.

Почтовая связь. Развитие почтовой связи должно идти по пути технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также повышения качества и быстроты обслуживания населения.

# 15.Объекты  культурного наследия

На территории Лежневского городского поселения  имеется 7  объектов культурного наследия, в том числе 3 выявленных объекта.

Перечень объектов культурного наследия

Лежневского городского поселения

Таблица 15.1.

| № п/п | Наименование объекта культуры | Адрес объекта | Категория охраны | Вид памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс сооружений 1745-1860 гг.: -Троице-Знаменская церковь; -колокольня | п.Лежнево, Советская пл., Лежневское ГП | Федеральная. Постановление Совета Министров РСФСР №624 от 4.12.1974 г. | Архитектура |
| 2 | Застройка центра села, XVIII-XIX вв.: -Христорождественская церковь, 1725г.; -Казанская церковь, 1745 г.; - Земское училище, XIX в.; - дом жилой, XIX в.; - здание богадельни, 1860г. | п.Лежнево, Лежневское ГП, Советская пл., 3 Советская пл., 1 Советская пл., 8б Советская пл., 8а Советская пл., 8г | Региональная, Решение Ивановского облисполкома от 22.10.1986 г. №322 | Архитектура |
| 3 | Воинское кладбище, на котором захоронено 21 советский воин, умерший от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны | городское кладбище, пос.Лежнево, Лежневское ГП | Региональная, Решение Ивановского облисполкома от 4.04.1975 г. №7/7 | История |
| 4 | Обелиск в память погибших воинов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | Пос.Лежнево, Центральная пл., Лежневское ГП | Региональная, Решение Ивановского облисполкома от 28.05.1973 г. №330 | Монументальное искусство |
| 5 | Церковь Богородицкая 1740 г. | п.Лежнево, ул.1 Назарьевская, д.44 | Выявленный объект культурного наследия | Архитектура |
| 6 | Бывшая Земская больница XIXв. | п.Лежнево, 1Красноармейская ул., 21, Лежневское ГП | Выявленный объект культурного наследия | Архитектура |
| 7 | Покровский собор XXв. | п.Лежнево, м.Назарьево, Лежневское ГП | Выявленный объект культурного наследия | Архитектура |

Источник: исходные данные администрации

В п.Лежнево охранные зоны памятников истории и культуры утверждены решением Ивановского исполнительного комитета Ивановского областного совета народных депутатов от 4 мая 1990 года №175 «Об утверждении  проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических населенных пунктов Ивановской области».

В настоящее время необходимо провести актуализацию ранее выполненных проектов, для чего необходимо выполнить корректировки проектов охранных зон с установлением градостроительных регламентов и внесением их в Соответствующие Правила землепользования и застройки.

Комплекс охранных мероприятий включает ряд территорий, имеющих определенные границы и режимы их содержания с целью охраны памятников и их окружающей среды.

Наиболее строгий режим устанавливается для территории памятника – ансамбля Троицко-Знаменских церквей.

Границы территории совмещаются с каменной оградой ансамбля. На этой территории восстанавливается историческая обстановка с характерным благоустройством. Все работы должны вестись по специальному проекту согласованному с органами охраны.

В проекте намечены три охранные зоны памятников:

  - Охранная зона центра поселка.

  - Охранная зона комплекса усадьбы Кокушкина с производственными корпусами.

  - Охранная зона Покровского собора и Кладбищенской церкви.

Границы первой оранной зоны совпадают с береговой кромкой р.Ухтохмы и отходящими от нее глубокими оврагами, некогда служившими природными оборонительными рвами. С юго-западной стороны границы проходят по ул.Комсомольской и 1-й Тейковской.

В пределах зоны не допускается размещение: гаражей, автостоянок, установка воздушных линий электропередач, трансформаторных подстанций, торговых и других киосков, сооружений, нарушающих историческую среду памятников, мешающих их обзору.

На территории зоны должны быть обеспечены благоприятные для сохранения памятника гидрогеологические условия, чистота воздушного бассейна, защита от динамических воздействий и пожарная безопасность.

Из зоны выводятся промышленные предприятия, котельные, ремонтные мастерские и склады, наносящие физический и эстетический ущерб памятнику.

Благоустройство территории зон должно вестись в соответствии специального проекта по производству работ. Элементы благоустройства и материалы должны выбираться конкретно для памятника.

Для сохранения окружающей среды памятника и наиболее характерной и представляющей определенный интерес участников планировочной структуры жилой застройки запроектированы зоны строгого режима регулирования застройки. В этих зонах сохранились наиболее характерные элементы эпохи памятников и исторического прошлого села.

Границы этих зон совпадают с кварталами старой планировочной структуры, наиболее приближенной к памятникам.

В этой зоне устанавливается строгий режим регулирования нового строительства, с соблюдением плотности застройки, сомасштабности зданий, материала стен и кровли, декоративного оформления фасадов. Архитектурный облик новых вкраплений в жилую сложившуюся среду данной зоны должен быть созвучен архитектурным стилям эпохи создания памятников и их окружению. Выполнение этих принципов при новом строительстве позволит сохранить цельное восприятие исторической зоны поселка.

На территории относительно удаленной от памятника и в какой-то степени не сохранившей ценный по историко-архитектурным достоинствам застройки, но оказывающей влияние на восприятие памятников с наиболее ответственных направлений, закрепленных зонами охраны визуального восприятия, назначается зона регулирования застройки. В этой зоне регламентируется высота застройки с целью сохранения доминирующего значения памятников.

Границы зоны регулирования определены и намечены в соответствии с красными линиями кварталов застройки.

Проектным решением берется под охрану вся пойма   р.Ухтохмы, как основополагающего элемента формирования ансамблей церквей и планировочной структуры п.Лежнево.

Здесь назначаются границы зоны охраны ландшафта. Мероприятия по охране ландшафта заключаются в сохранении естественного рельефа и берегов реки, в восстановлении элементов исторического ландшафта, в устранении искажающих и зданий и сооружений, регулировании и сохранению растительности, в защите луговых и береговых территории от оползней, размыва, оврагообразования.

На территории охранной зоны ландшафта возможна хозяйственная деятельность, не сопровождающаяся искажением рельефа, не требующая возведением построек. На определенных участках возможен сенокос и выпас скота.

Границы зоны охраны ландшафта проведены в соответствии с генеральным планом и охранных зон реки Ухтохмы. Под охрану берется участок реки между двумя излучинами, с которого всегда воспринимаются основные памятники архитектуры.

Проектом берутся под охрану и основные  направления, с которых воспринимаются памятники при подъезде к поселку. Поэтому между этими трассами и памятниками не должны находиться дисгармонирующие элементы накладывающиеся на воспринимаемую панораму поселка.

Общественный центр поселка почти сложился, но архитектура зданий мало сочетается с архитектурой памятников. Поэтому при размещении новых зданий необходима увязка их в соответствии с установленным режимом зоны.

# 16. Памятники природы

На территории Лежневского городского поселения имеется один памятник природы регионального значения «Шуйский лесной массив» площадью 57 га, утвержденный решением областного исполкома №164 от 22.02.1965 года. Границы установлены решением Ивановского областного совета народных депутатов №148 от 14.07.1993 года «Об установлении границ территорий с особым правовым режимом использования земель».

# 17. Озелененные территории

Для сохранения сложившегося своеобразного облика населенного пункта  и создания благоприятных условий жизнедеятельности населения огромное значение имеют зеленые насаждения.

В настоящее время на территории поселения преобладают насаждения естественного происхождения.

Кроме насаждений общего пользования имеются насаждения ограниченного пользования на участках учебных заведений, культурно-бытовых, административных учреждений и предприятий, во дворах жилой застройки, насаждения специального назначения на улицах и дорогах.

Посадки на дорогах и улицах, особенно в индивидуальной застройке, как правило, выполнены бессистемно, из разновозрастных и разнопородных деревьев и кустарников, без учета нормативных требований по их размещению.

Экологическая безопасность поселения связана с наличием, состоянием и возможностью развития природного каркаса. Критерием здесь служит соотношение застроенных и открытых озелененных пространств. По данным Всемирной организации здравоохранения доля озелененных территорий в населенном пункте не должна быть ниже 30%, а доля застроенных территорий - не должна превышать 70%. В случаях значительного загрязнения природного комплекса – это соотношение должно быть 40%: 60% .

Почвенно-климатические условия района благоприятны для произрастания основных видов древесно-кустарниковых пород, используемых в озеленении населенных мест средней полосы.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ивановской области обеспеченность объектами рекреационного назначения для городских поселений составляет 10  м2/чел.

Мероприятия

Генпланом предусматривается озеленение СЗЗ, побережье р.Ухтохмы, районы перспективной жилой застройки.

Организация пляжа

Генпланом предлагается создание пляжа на правом берегу реки Ухтохмы в северо-западной части поселка Лежнево. Территория пляжа должна быть расчищена от кустарников, дно должно быть свободно от зарослей водных растений, коряг и острых камней.

# 18. Сводные данные об использовании земель

По состоянию на 1.01.2011г. общая площадь земельного фонда Лежневского городского поселения составляет 609 га.

Распределение земельного фонда на начало 2010 и 2011 гг. (га)

Таблица 18.1.

| Категории земель | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- |
| Земли сельхозназначения | - | - |
| Земли населенных пунктов | 609 | 609 |
| Земли промышленности, транспорта | - | - |
| Земли особо охраняемых территорий | - | - |
| Земли лесного фонда | - | - |
| Земли водного фонда | - | - |
| Земли запаса | - | - |
| Итого земель | 609 | 609 |

Примечание: исходные данные администрации

Структура земельных угодий Лежневского  поселения

на начало 2011 г.

Таблица 18.2.

| Наименование угодий | площадь территории (га) | тоже в % |
| --- | --- | --- |
| Сельхозугодья, в том числе: | 26 | 100 |
| пашни | 24 | 92,3 |
| залежь | - | - |
| многолетние насаждения | 2 | 7,7 |
| сенокосы | - | - |
| пастбища | - | - |
| Лесные площади | - | - |
| Лесные площади не входящие в лесной фонд | - | - |
| Под водой | - | - |
| Земли застройки | - | - |
| Под дорогами | - | - |
| Болота | - | - |
| Нарушенные земли | - | - |
| Прочие земли | - | - |
| Итого | 26 | 100 |

Источник: Исходные данные администрации

По  видам  использования  собственности земли  распределены следующим образом:

Структура земельного фонда по собственности на 01.01.2011 г.

Таблица 18.3.

| №п/п | Категории земель | Общая площадь, га | В собственности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | государственной | муниципальной | частной |
|  |  |  |  |  | физ. лиц | юр.лиц |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | - | - | - | - | - |
| 2 | Земли населенных пунктов | 609 | - | 527 | 78 | 4 |
| 3 | Земли промышленности и иного специального назначения | - | - | - | - | - |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - | - |
|  | - иные особо ценные земли | - | - | - | - | - |
|  | -рекреационного значения | - | - | - | - | - |
|  | -историко-культурного значения | - | - | - | - | - |
|  | -земли лечебно-оздоровительных местностей, курортов | - | - | - | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | - | - | - | - | - |
| 6 | Земли водного фонда | - | - | - | - | - |
| 7 | Земли запаса | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 609 | - | 527 | 78 | 4 |

Источник: Исходные данные администрации

Основная доля земельного фонда находится в муниципальной собственности, что составляет  86,5%.

# 19. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Природная чрезвычайная ситуация: Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который  может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации: Опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации: Составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

Виды природных ЧС

Опасное гидрологическое явление: Событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Затопления паводковыми водами.

При катастрофических паводках  возможно затопление населённого пункта, нанесение материального ущерба населению и хозяйству, а также вреда жизни и здоровью людей. Согласно существующим нормативам территории населенных пунктов должны быть защищены от паводков повторяемостью 1 раз в 100 лет, территории зеленых насаждений общего пользования – 1 раз в 10 лет.

При освоении под застройку свободных затопляемых территорий рекомендуется повышение планировочных отметок путем сплошной подсыпки или гидронамыва.

Нормативы по защите территорий от затопления и подтопления (в метрах превышения бровки подсыпанной территории относительно уровня расчетного горизонта высоких вод) следует принимать не менее 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для селитебных территорий; один раз в 10 лет – для озелененных территорий и территорий размещения плоскостных спортивных сооружений.

Опасное метеорологическое явление: Природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Экстремальные климатические явления.

Сильный ветер (в т.ч. смерчи, шквалы), сильные продолжительные дожди и снегопады, сильный гололед, сильные мороз или засуха возможны  на территории населенного пункта. Перечисленные климатические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы автомобильного транспорта.

Неустойчивые погодные условия в зимний период последних лет обуславливают возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со снежными заносами и сильными морозами (заторы автотранспорта на дорогах, обрушение крыш и слабо укрепленных конструкций), налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевыми явлениями.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

На перспективу сохраняется вероятность возникновения ЧС, не выше локального характера, обусловленных неблагоприятными метеорологическими явлениями, связанных с повреждением связи и электропередач в населенных пунктах, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения (источник ЧС – комплекс неблагоприятных гидрометеорологических условий, ливневый дождь с грозами, сильные порывы ветра, провыв плотины).

Сохраняется также вероятность возникновения ЧС локального характера, связанных с затоплением дождевыми потоками строительных котлованов, нарушением работы дренажно-коллекторных сетей  в населенных пунктах.

Природный пожар: Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Пожар

Причина пожара – это явление или обстоятельство, непосредственно обуславливающее возникновение пожара.

Во всех административных зданиях должен быть разработан план эвакуации при пожаре – документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара.

Для обеспечения правил пожарной безопасности необходимо соблюдать комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требований и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта.

В качестве пожарной профилактики необходимо соблюдать комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара.

Лесные пожары.

Основной ущерб лесному фонду наносят систематически повторяющиеся лесные пожары. Пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время.

Поэтому охрана лесов от пожаров является одной из первостепенных задач органов лесного хозяйства в сохранении и приумножении лесных богатств и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров существует на территории лесхозов, где встречаются массивы хвойных деревьев, а также в местах традиционного отдыха граждан, сбора грибов и ягод.

Основными причинами возникновения пожаров являются: несоблюдение правил пожарной безопасности населением при нахождении в лесу.

В качестве противопожарных разрывов используются дороги, широкие квартальные просеки, трассы ВЛЭП. В последнем случае, под линией электропередач, требуется регулярно вырубать древесную поросль, особенно хвойных пород.

Техногенная чрезвычайная ситуация: Состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации

Источник техногенной чрезвычайной ситуации: Опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Зона заражения: Территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические и биологические вещества в количествах, создающих опасность для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени.

Виды техногенных ЧС

Пожаровзрывоопасные объекты.

Пожаровзрывоопасный объект -это объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

На данной территории имеются  пожаровзрывоопасные объекты. К данной категории относятся:

-  газопровод;

- ГРП.

Транспорт.

Чрезвычайные ситуации возможны на всех видах транспорта. Аварии с химически опасными веществами на автомобильном  транспорте могут вызвать распространение заражённого воздуха на расстояние до 20 км и более от места разлива, что определяет возможность уязвимости близлежащих населённых пунктов, а также могут вызвать загрязнение почв и водных объектов.

Кроме того, источником рисков природного и техногенного характера могут быть пожары на объектах экономики, аварии на водопроводных, канализационных, электрических сетях, ухудшение эпидемиологической обстановки.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Пожаровзрывоопасные объекты:

- Несоблюдение техники безопасности;

- Непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени;

- Несанкционированное проведение земляных и других видов работ в охранных зонах газопровода;

- Применение искрообразующих инструментов на взрывоопасных объектах.

Транспорт и магистральные трубопроводы:

- Износ основных фондов: автобусов, грузового транспорта;

- Несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ;

- Сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных и  токсичных продуктов;

- Дефекты труб, дефект оборудования, нарушение правил технической эксплуатации.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорожных условий:

- низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с большими уклонами перед мостами;

- неровное покрытие, трещины, ямы.

Необходим контроль за техническим состоянием мостовых переходов и проведение сопутствующих инженерных мероприятий: реконструкция, водоотвод, укрепление откосов, предотвращение размывов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

Основной задачей гражданской обороны муниципального образования  является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

На объектах повышенной опасности (котельных) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

– применением герметичного производственного оборудования;

– соблюдением норм технологического режима;

– контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

– установлением  в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

- установление дополнительной запорной арматуры.

Надежность водоснабжения населенного пункта обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усиление охраны водоисточных сооружений, котельных города и других жизнеобеспечивающих объектов;

- наличие резервного электроснабжения;

- замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучение и повышение квалификации работников предприятий; 
создание аварийного запаса материалов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера.

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются лесные пожары, снежные заносы, сильные морозы, град, гололедные явления, затопление паводковыми водами.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

Для предотвращения распространения лесных пожаров вдоль примыкания жилой застройки к проектируемой лесопарковой и лесной зоне планируется создание минерализованных дорожек шириной 3 - 5 метров, уборка сухостоя и валежника.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны, таких как:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- устройство пожарных резервуаров, минерализованных полос;

- разработка оперативного плана тушения лесных пожаров;

- разъяснительная и воспитательная работа.

Лесные пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и так далее).

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера (затопление паводковыми водами) необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами.

Мероприятия по борьбе с оврагообразованием и противооползневые мероприятия.

Для освоения территорий, рельеф которых пересечен оврагами, предусматриваются мероприятия, направленные на предотвращение эрозии почвы и рациональное градостроительное использование. Одновременно эти мероприятия являются и мерами по благоустройству городской территории.

Большей частью овражистые территории поселка проектом предлагается использовать для зеленых зон отдыха.

Приближающаяся к границам оврагов застройка может повлечь развитие негативных процессов в виде оползней, обвалов.

При наблюдающихся оползневых явлениях в овраге предусматриваются специальные противооползневые меры:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости, частичная или полная засыпка;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода, в том числе предупреждение утечек из коммуникаций и  сокращение поливов на оползневых склонах;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт;

- применение агролесомеллиорации;

- закрепление грунтов(в том числе и армирование).

Защита от ветровой дефляции.

Дефляция (выдувание, сдувание) на проектируемой территории наиболее активно протекает ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов достигается:

- своевременным оповещением населения об угрозе нападения противника, радиоактивном, химическом, бактериологическом заражении и катастрофическом затоплении, предупреждением населения о принятии необходимых мер защиты;

- созданием фонда защитных сооружений ГО – предоставлением населению убежищ и противорадиационных укрытий для обеспечения защиты;

- проведением радиационной, химической и бактериологической разведки, дозиметрического и химического контроля;

- защитой продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами, проведением других мероприятий, предупреждающих употребление населением зараженного продовольствия и воды;

- обучением населения способам защиты от оружия массового поражения и других средств нападения;

- проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно-профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

- проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- санитарной обработкой людей и обеззараживанием одежды, средств индивидуальной защиты, техники, транспорта, территории и сооружений.

Основные характеристики и местоположение объектов и мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

I.Защитные сооружения гражданской обороны (противорадиационные укрытия – ПРУ).

1. п.Лежнево, ул.Маяковского, д.6

Помещение под многоквартирным панельным домом.

Площадь: 1100 кв.м.

Тип ПРУ: средние.

Группа ПРУ: П-15.

Проектная вместимость 1570 чел.

2.п.Лежнево, ул.Октябрьская, д.32.

Помещение под административным зданием.

Площадь: 1121 кв.м.

Тип ПРУ: средние.

Группа ПРУ: П-4.

Проектная вместимость 1600 чел.

3.п.Лежнево, ул.Ивановская, д.30

Отдельно стоящее сооружением на территории ОАО «Лежневский машиностроительный завод»

Площадь: 324 кв.м.

Тип ПРУ: средние.

Группа ПРУ: П-5.

Проектная вместимость 100 чел.

4.п.Лежнево, ул.Афанасовская, д.40.

Помещение под административным зданием ООО «Ритабус».

Площадь: 70кв.м

Тип ПРУ: средние.

Группа ПРУ: П-5.

Проектная вместимость 60 чел.

5.п.Лежнево, ул.Советская, д.24.

Помещение под административным зданием отделения федерального казначейства по Лежневскому району.

Площадь: 15 кв.м.

Тип ПРУ: малые.

Группа ПРУ: П-5.

Проектная вместимость: не определена.

II.Пункты выдачи СИЗ.

№1 п.Лежнево, ул.Островского, д.17, МБОУ Лежневская СОШ №11.

Средств индивидуальной защиты на хранении – 0.

№2 п.Лежнево, ул.Ивановская, д.30, ОАО «Лежневский машиностроительный завод».

Средств индивидуальной защиты на хранении – 0.

№3 п.Лежнево, ул.Ивановская, д.30, ОАО «Лежневский машиностроительный завод».

Средств индивидуальной защиты на хранении – 0.

III.Приемный эвакуационный пункт №8.

п.Лежнево, ул.Островского, д.17, МБОУ Лежневская СОШ №11.

3-х этажное кирпичное здание.

IV.Основные пути эвакуации.

1. ул.Московская – ул.Октябрьская – ул.Назарьевская – ул.Пионерская – ул.Островского, д.17.

2.ул.Ивановская – ул.Назарьевская  - ул.Пионерская – ул.Островского, 17.

3. ул.1-Интернациональная – ул.1-Комсомольская – ул.Подгорная – ул.Назарьевская – ул.Пионерская – ул.Островского, д.17.

V.Санитарно-обмывочный пункт отсутствует.

VI.Пункт управления ГОЧС.

П.Лежнево, ул.Октябрьская, д.32. Администрация Лежневского муниципального района Ивановской области.

Кабинет Главы Администрации Лежневского района.

Пункт управления расположен в кирпичном здании.

VII.Противопожарные водоемы (11 ед.):

-ул.Дзержинского, в конце улицы;

-Чистый пруд, между ул.2-Кирова и ул.Чистопрудной;

-Грязный пруд, между ул.Ленина, ул.2-Фрунзе, пер.Средним;

-ул.1, 2-Луначарского, в конце улиц и начало ул.Менжинского;

-ул.3-Северная, в конце улицы;

-ул.2-Садовая, параллельно улице;

-Переулок от ул.2-Кооперативной к ул.1-Кооперативной;

-ул.Ивановская, д.32-а;

-ул.Назарьевская, р.Грибака;

-р.Ухтохма, р-н ул.Пионерская (начало);

-Стадион в районе ул.Пионерская.

# 20. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 65 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008, приложениями 1 и 7 НПБ 101-95. Для обеспечения пожарной безопасности в населенном пункте имеется  пожарное депо с 2 специализированными автомобилями, расположенное по адресу: п.Лежнево, ул. 1 Комсомольская, 39.

В соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 и Федеральным Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

1) Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. Изготовители (поставщики веществ), материалов изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ним. Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

2) Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области пожарной безопасности относятся:

- охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе;

- производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции;

- выполнение проектных, изыскательских работ;

- проведение научно-технического консультирования и экспертизы;

- испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной продукции;

- огнезащитные и трубо-печные работы;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;

- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;

- строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений и помещений пожарной охраны;

- другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

3) Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами.

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов включает в себя выполнение требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности (ст. 66, части 1-13 ст. 67, части 1-5 и части 13-18 ст. 68 Г. 15 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008):

а) Размещение пожаро-взрывоопасных объектов на территориях

поселений:

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро-взрывоопасные вещества и материалы, и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности, должны размещаться за границами поселений, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро-взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений. При размещении пожаро-взрывоопасных объектов в границах поселений необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций.

4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро-взрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

б) Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям:

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

4. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

5. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

6. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров.

7. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

8. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

9. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

10. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

11. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

в) Противопожарное водоснабжение населенного пункта:

1. На территории муниципального образования должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

5. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

6. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

7. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

8. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

9. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Расход и противопожарный запас воды для целей наружного пожаротушения на первую очередь и на расчетный срок принимаются в соответствии с таблицами 5, 6, 7, 8 СНиПа 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Дислокация и состояние противопожарных гидрантов

в Лежневском городском поселении Лежневского

муниципального района Ивановской области

на 15.03.2011 года

Таблица 20.1.

| Количество пожарных гидрантов | Привязка на местности | Вид ПГ тупиковый, кольцевой, диаметр сети | Виды неисправностей |
| --- | --- | --- | --- |
| № ПГ | исправные | неисправные |  |  |  |
|  | 3 | 7 | ООО «Лежневец» | К-100 | Отсутствуют стояки ПГ, заглушены |
|  |  | 1 | ул.2-Стахановская ОГОУ НПО ПУ №10 | К-100 | Отсутствует стояк ПГ, заглушен |
| 20 |  | 1 1 | ул.1-Луначарского, дом №41 Лежневский Лесхоз | К-100 | Сдвинута плита с люком, обслуживание невозможно, второй залит водой, в зимнее время перемерзает |
| 32 |  | 1 | ул.Пионерская, дом №3 | К-100 | Отсутствуют стояки ПГ |
| 22 |  | 1 | ул.Пионерская дом №6, ДОУ «Солнышко» | К-100 | Отсутствуют стояки ПГ |
|  |  | 1 | ул.Рабочий Поселок, прод. магазин со стороны дороги | К-100 | Данные отсутствуют |
| 28 |  | 1 | ул.Мира, дом №16 | К-100 | Отсутствуют стояки ПГ |
| 33 | 1 |  | ул.Луговая, дом №15 | К-100 |  |
| 34 | 1 |  | ул.Луговая, дом №13 | К-100 |  |
| 35 |  | 1 | ул. Назарьевская, д.50 | К-100 | Отключен. |
| 17 |  | 1 | ул.Октябрьская, дом №48 | К-100 | Разрушены колодцы, нет крышек, отсутствует стояк, сорван квадрат. |
| 18 |  | 1 | ул.Октябрьская, дом №32 | К-100 | Данные отсутствуют |
| 29 |  | 1 | ул.Войкова, дом №1 | К-100 | Отсутствует стояк, заглушен. |
| 30 |  | 1 | ул.Войкова, дом №13 | К-100 | Отсутствует стояк, заглушен. |
|  | 1 |  | ул.Московская | К-100 | Находится в огороде частного дома |
| 36 |  | 1 | ул.Речная, д.21 | К-100 | Отсутствует стояк |
|  |  | 1 | ул.3-Свердлова, дом №5 | К-100 | Данные отсутствуют |
|  |  | 1 | ул.Рабочий Поселок, возле хоккейной коробки | К-100 | Отсутствует стояк |
|  |  | 1 | ул.Дунаева, 16 | К-100 | Данные отсутствуют |
|  |  | 1 | ул.Островского СОШ №11 | К-100 | Отсутствует стояк |
|  |  | 1 | ул.Островского, между домами №11 и 13 | К-100 | Данные отсутствуют |
|  |  | 1 | ул.Островского, между домами №5 и 7 | К-100 | Данные отсутствуют |
|  |  | 1 | ул.Фабричная, напротив проходной ООО «Лежневец» | К-100 | Данные отсутствуют |
|  |  | 1 | Перекресток улиц Фабричная и 1-Комсомольская | К-100 | Данные отсутствуют |

Источник: Исходные данные ОГУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ»

Всего гидрантов – 34, в том числе: исправных - 6, неисправных - 28. Подлежат восстановлению 21 гидрант, т.к. 7 – на территории ООО «Оазис» предназначены для использования на территории фабрики и в договор на восстановление за счет средств бюджета Лежневского городского поселения включены не будут.

Противопожарные водоемы

Лежневского городского поселения Лежневского

муниципального района Ивановской области на 01.10.2011 года.

Таблица 20.1.

| № п/п | Место расположения, адрес | Состояние акватории | Количество мест водозабора и глубина | Наличие и состояние подъездных путей, указателей | Условия содержания в зимнее время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Дзержинского, в конце улицы | чистая | 1.Со стороны ул.Стахановской в середине длинной стороны пруда 1 м; 2.Со стороны ул.Дзержинского от нечетной стороны домов, 0,7 м | Удовлетв., указатель установлен, пирс, освещение. | 2 тепляка. Подъезд чистить по луговине «петлей» длч кругового проезда а/м |
| 2 | Чистый пруд, между ул.2-Кирова и ул.Чистопрудной | чистая | 1.Со стороны ул.Чистопрудной и ул.Первомайской 1 м. | Пирс, освещение, указатель установлен. | Тепляк. Чистить сквозной проезд от ПЧ-36 по ул.Первомайской |
| 3 | Грязный пруд, между ул.Ленина, ул.2-Фрунзе, пер.Средним. | поросль у берегов | 1.Со стороны ул.2-Фрунзе, 0,7 м; 2.Со стороны ул.Ленина, 0,7 и. | 1.неуд., прокопана сточная канава, указатель отсутствует; 2.неуд., зарастает кустарником. | 2 тепляка. 2.Чистить проезд с ул.Ленина справа от водоразборной колонки. |
| 4 | ул.1, 2-Луначарского, в конце улиц и начало ул.Менжинского | Поросль у берегов | 1.Со стороны ул.Менжинского, 0,7 м; 2.Со стороны ул.2-Луначарского, 0,7 м. | Удовлетв., указатель установлен, пирс, освещение. | 2 тепляка. Чистить сквозной проезд вдоль длинной стороны пруда. |
| 5 | ул.3-Северная, в конце улицы | чистая | 1.Со стороны ул.3-Северная, 0,7 м. | Удовлетв., указатель установлен, пирс | Тепляк |
| 6 | ул.2-Садовая, параллельно улице | Поросль у берегов | 1.Со стороны начала улицы | Удовлетв., указатель отсутствует | Тепляк |
| 7 | Переулок от ул.2-Кооперативной к ул.1-Кооперативной (дом Карповых) | чистая | 1/0,5 м | Удовлетв., указатель установлен, освещение | Тепляк |
| 8 | ул.Ивановская, д.32-а | чистая | 1.Со стороны д.32-а -34-а, 0,7 м | Пирс. Удовлетв., указатель установлен, освещение. | Тепляк |
| 9 | ул.Назарьевская, р.Грибака | чистая | 2,5 м | Пирс, хорошее, указатель установлен, освещение. | Тепляк |
| 10 | р.Ухтохма, р-н ул.Пионерская (начало) | чистая | 0,7 | Пирс, хорошее, указатель установлен, освещение. | Тепляк |
| 11 | Стадион в районе ул.Пионерская | чистая | 0,7 | Пирс, хорошее, указатель установлен, освещение. | Тепляк |
| Подъездные пути к р.Ухтохма, подлежащие содержанию в зимний период |
| № п/п | Путь следования а/м | Место расположения водозабора |
| 1 | ул.1-Тейковская (или ул.Дорожная) – ул.Войкова – ул.Солнечная от конца улицы к началу. | Угол ул.Солнечной (начало) и ул.Красная Горка (конец) |
| 2 | С ул.Ивановской между д.№43 и №45 вниз через ул.Калинина на ул.Земледельческую к водозаборной станции | ул.Земледельческая, водозаборная ООО «ЛМЗ» |
| 3 | Ж/Б мост, левый берег, ул.Шуйская. | ул.Шуйская у д.№1 |
| 4 | Ж/Б мост, левый берег, ул.1-Речная | ул.1-Речная, от д.№2 ТП – 31 |
| 5 | С ул.1-Интернациональной между д.№73 и №75 налево вниз через ул.Гагарина, Восточную. | ул.Приречная |
| 6 | Перед ж/б мостом направо по правому берегу к плотине. | Плотина, правый берег р.Ухтохмы перед переходом. |

Источник: Исходные данные ОГУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ»

Для использования естественных водоемов в зимний период необходимо производить расчистку подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей.

4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

- в порядке осуществления профилактики лесных пожаров необходимо проводить  ранне-весенние и поздне-осенние контролируемые выжигания, осуществлять работы по обустройству лесных территорий, которые включают в себя создание противопожарных барьеров (разрывов, заслонов, минерализованных полос), уход за ранее созданными барьерами, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения.

# 21.Зоны с особыми условиями

Согласно Градостроительному Кодексу РФ, к зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 4 статьи 1 №190-ФЗ).

В соответствии с вышеизложенным,  выделяются следующие общие положения:

- указанные ограничения устанавливаются посредством зон с особыми условиями использования территорий;

- требования к определению границ указанных зон и ограничения использования земельных участков, территорий в пределах таких зон устанавливаются либо федеральными законами непосредственно, либо постановлениями Правительства Российской Федерации непосредственно,  либо опосредованно - на основании соответствующих проектов, подготовленных в соответствии с федеральными законами и постановлениями Правительства Российской Федерации;

- требование относительно того, что указанные зоны устанавливаются либо федеральными законами, либо постановлениями Правительства Российской Федерации прямо соотносится с нормами Федерального закона "О техническом регулировании" (ФЗ №184). Это означает, установление зон с особыми условиями использования территорий в случаях обеспечения безопасности жизнедеятельности должно происходить на основании технических регламентов, принимаемых в форме федерального закона (федеральных законов);

- до принятия технических регламентов в сфере безопасности действует норма части 1 статьи 6 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (ФЗ-191), согласно которой: «До вступления в силу в установленном порядке технических регламентов по организации территорий, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений проводится проверка соответствия проектов документов территориального планирования, документации по планировке территорий, проектной документации требованиям законодательства, нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и Градостроительному кодексу Российской Федерации.

Границы зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются в документах территориального планирования – схемах территориального планирования Российской Федерации (пункт 4 части 6 статьи 10 ФЗ №190), схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации (пункт 5 части 6 статьи 14 ФЗ №190), схемах территориального планирования муниципальных районов (пункт 4 части 4 статьи 19 ФЗ №190), генеральных планах поселений и генеральных планах городских округов (пункт 7 части 6 статьи 23 ФЗ №190).

В силу того, что зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, органы местного самоуправления не правомочны утверждать границы и ограничения использования земельных участков и территорий в пределах таких зон, но обязаны отражать указанные границы и ограничения.

По назначению и способам установления границ и ограничений следует выделить следующую зону с особыми условиями использования территории:

зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться без подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;

Ограничения в зонах с особыми условиями использования территорий  Лежневского городского поселения отражены на схеме зон с особыми условиями, их использование ограничено по следующим условиям:

21.1. По условиям охраны водоемов.

В соответствие со ст. 65. Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер, водохранилища и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 метров. Ширина водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров  для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Таблица 21.1.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешен ное использо вание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. | Водный кодекс РФ (Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года) (в ред. Федерального закона от 14 июля 2008 года N 118-ФЗ) |
| 2 | Прибрежная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. | Водный кодекс РФ (Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года) (в ред. Федерального закона от 14 июля 2008 года N 118-ФЗ) |

21.2.По условиям санитарной охраны.

На территории населенного пункта располагаются месторождения пресных подземных вод. От месторождений устанавливаются пояса санитарной охраны, на  использование территории которых также накладываются определенные ограничения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Таблица 21.2.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, рег-щие разрешенное исп-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения | В пределах 1-го пояса ЗСО не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч.прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается: бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора). закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод . размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |

21.3.По условиям организации санитарно-защитных зон

На рассматриваемой территории имеется ряд производственных предприятий, от которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Таблица 21.3.

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома; ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. -объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм; склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. Допускается размещать: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); здания управления; конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории; поликлиники; спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; пожарные депо; местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы; артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения; -автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (утв. Главным государственным санврачом РФ Российской Федерации 25.09.2007) |

Режим использования санитарных разрывов от автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 21.4.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарные разрывы от автомобильных дорог путей | Запрещается размещение: коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; предприятия пищевых отраслей промышленности; оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов; спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов для проживания людей. Разрешается размещать: пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, АЗС, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, КНС, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и СЗЗ. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (утв. Главным государственным санврачом РФ 30 марта 2003 г.) |

По территории Лежневского городского поселения проходит магистральный газопровод.

Для магистральных газопроводов создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Минимальные размеры санитарных разрывов устанавливаются в соответствии с приложениями № 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны от трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. №9), по которым, в зависимости от вида транспортируемого топлива, охранная зона устанавливается от 25 м (для нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтяного и искусственного углеводородных газов) до 100 м (для сжиженных углеводородных газов, нестабильного бензина и конденсата). Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением указанных Правил.

Таблица 21.5.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешен ное использо вание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарный разрыв | Не допускается размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств…; предприятия пищевых отраслей промышленности; спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов для проживания людей. Допускается размещать: здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, КНС, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, станции техобслуживания автомобилей. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (утв. Главным государственным санврачом РФ 30 марта 2003 г.) |
| 2 | Охранные зоны трубопроводного транспорта | В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения, высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, др.; производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). | Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992). |

21.4. По условиям охраны лесов.

На территории поселения имеются участки, покрытые лесом.

Таблица 21.6.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитные леса и особо защитные участки лесов |
| 1 | Защитные леса и особо защитные участки лесов | Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |
| 2 | Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях | К лесам, расположенным на особо охраняемых природных территориях, относятся леса, расположенные на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, памятников природы, государственных природных заказников и иных установленных федеральными законами особо охраняемых природных территориях. В лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедников, запрещается проведение рубок лесных насаждений на лесных участках, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы. На иных участках, если это не противоречит правовому режиму особой охраны территорий государственных природных заповедников, допускается проведение выборочных рубок лесных насаждений в целях обеспечения функционирования государственных природных заповедников и жизнедеятельности проживающих в их пределах граждан. В лесах, расположенных на территориях национальных парков, природных парков и государственных природных заказников, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных территорий. Особенности проведения выборочных рубок лесных насаждений и в установленных федеральными законами случаях сплошных рубок лесных насаждений определяются положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях. В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, за исключением территорий биосферных полигонов, запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 14.03.2009 г). |
| 3 | Леса, расположенные в водоохранных зонах | 1. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются: 1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса; 2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 3) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 4) создание и эксплуатация лесных плантаций; 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. (часть 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |
| 4 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | 1. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса, и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан. 2. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 3. В лесопарковых зонах запрещаются: 1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 3) ведение сельского хозяйства; 4) разработка месторождений полезных ископаемых; 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. 4. В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях. 5. В зеленых зонах запрещаются: 1) виды деятельности, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 части 3 настоящей статьи; 2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; 3) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. 5.1. В городских лесах запрещаются виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 - 5 части 3 настоящей статьи. 6. Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. 7. Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон, зеленых зон определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 8. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |

21.5. По условиям сохранения объектов историко-культурного наследия

В целях сохранения культурного наследия предлагается проведение на территории Лежневского городского поселения в частности следующих мероприятий:

-сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в том числе на важнейших туристических маршрутах, приспособление их для современного использования;

-обеспечение общественной доступности объектов (памятников истории и культуры) и предметов культурного наследия;

-удовлетворение потребностей граждан в научной, популярной и справочной литературе в образовательных целях;

-улучшение физического состояния особо ценных предметов и документов музейных, библиотечных и архивных фондов, их страховое копирование;

-пополнение музейных, библиотечных и архивных фондов особо ценными предметами и документами.

Все эти мероприятия позволят косвенно задействовать хозяйствующие субъекты района и муниципальных образований района, такие как строительные организации и научные учреждения, увеличить число рабочих мест, создать временные (сезонные) рабочие места, а также благоприятные условия для инвестиций в создание туристической инфраструктуры. Однако данный вид зон накладывает ряд требований, описанных федеральным законодательством.

Таблица 21.7.

Требования к использованию историко-культурных территорий

| № | Регламентируемые территории | Требования к использованию | Запрещено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории объектов историко-культурного наследия всех видов и категорий историко-культурного значения | Проведение мероприятий, связанных с обеспечением неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия и с сохранением отдельно взятого памятника или ансамбля и (или) их территорий (проведение ремонтно-реставрационных работ); Согласование осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке или участке водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия. В связи с этим, разрешается хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность памятника или ансамбля и не создающая угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения; Обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения; Обеспечение доступа к объекту культурного наследия. (Статьи 34,52,53 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | Использовать объект культурного наследия и его территории: под склады и производства взрывчатых и огнеопасных материалов; Под склады и производства материалов, влекущих загрязнение интерьеров объектов культурного наследия, их фасадов и территорий, окружающей природной среды; под склады и производства материалов, допускающих вредные парогазообразные и иные выделения; под хранилища и производства зерновых, овощных, животноводческих продуктов, а также помещения для содержания животных в хозяйственных целях; под гаражи и стоянки транспортных средств, сельскохозяйственных и иных машин; под производства, оснащенные станками, установками и иными механическими двигателями, оказывающими динамические и вибрационные воздействия на конструкции объектов культурного наследия (независимо от их мощности); под производства и лаборатории с неблагоприятными для памятника температурно-влажностным режимом и химически активными веществами. Территория памятника не подлежит застройке, изменению, прокладке коммуникаций не относящихся к памятнику. |
| 2 | Охранная зона объектов культурного наследия | Устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. (Статья 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | На территории охранной зоны объекта запрещено: Застройка и изменение территории; Возведение зданий, сооружений и озеленение мешающее восприятию и сохранению памятника; Прокладка коммуникаций, дорог не относящихся к памятнику; Устройство автостоянок; Строительные, земляные, изыскательные работы; Самовольная реставрация и обновление. |
| 3 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности | Устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность; Определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. (Статья 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | В границах данной зоны охраны запрещено: Размещать промышленные предприятия, транспортно-складские и др. устройства создающие большие грузовые потоки, загрязняющие воздушный и водный бассейны, опасные в пожарном отношении; Строительство транспортных магистралей и развязок, эстакад, мостов и других инженерных сооружений; Строительство современных построек не соответствующих исторически сложившемуся облику данной территории; Архитектурное проектирование и застройка без согласования с органами охраны объектов культурного наследия. |
| 4 | Зона охраняемого природного ландшафта | Устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия. (Статья 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | В зоне охраны ландшафтов запрещено строительство сооружений, проведение работ нарушающих облик и состояние природных ландшафтов. |

При размещении объектов капитального строительства на территории объектов историко-культурного наследия и их зон охраны необходимо проведение процедур согласования с Государственным органом охраны памятников Ивановской области  в отношении объектов историко-культурного наследия регионального и местного значения и выявленных объектов культурного наследия.

# 22.Технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 609 | 609 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 609 | 609 |
| 3 | Общая площадь земель в границах застройки в том числе: | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.1 | жилая зона в том числе: | га |  |  |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах |  |  |
| 3.1.1 | зона многоэтажной жилой застройки | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.1.2 | зона жилой застройки средней этажности | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.1.3 | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.2 | общественно-деловая зона в том числе: | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.3 | производственная зона | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.4 | зона инженерной инфраструктуры | га |  |  |
| 3.5 | зона транспортной инфраструктуры | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.6 | рекреационные зоны | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.7 | зона сельскохозяйственного использования | га |  |  |
| 3.8 | зона специального назначения | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 3.9 | зона военных объектов и режимных территорий | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | общая численность постоянного населения | тыс.чел. | 8 | 8 |
| 2 | плотность населения | чел. на га | 13,1 | 13,1 |
| 3 | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 1,5 | 1,6 |
|  |  | % | 18,8 | 20 |
| 3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 4,2 | 4,2 |
|  |  | % | 52,5 | 52,5 |
| 3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 2,3 | 2,2 |
|  |  | % | 28,7 | 27,5 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1 | средняя обеспеченность населения Sобщ. | м2/чел. | 28,4 | 31 |
| 2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 228,4 | 248 |
| 3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 |  | 21,8 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда |  | 8,8 |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 |  | 17,3 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва |  | 79,4 |
| 4 | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 |  | 2,2 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва |  | 10,1 |
| 5 | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 |  | 226,2 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда |  | 99 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | дошкольные общеобразовательные учреждения | мест | 348 | 748 |
| 2 | общеобразовательные школы | мест | 1136 | 1136 |
|  | больница | койко/мест | 100 | 100 |
|  | поликлиника | пос. в смену | 294 | 294 |
| 3 | объекты социального обеспечения | объект | 1 | 1 |
| 4 | спортивные залы общего пользования | кв.м | - | 480 |
|  | плоскостные сооружения | га | 2,5 | 5,9 |
| 5 | клубы, Дома культуры | мест | 210 | 640 |
|  | библиотека | тыс.ед.хран. | н/д | 36 |
| 6 | объекты торгового назначения | кв.м торговой площади |  | 2240 |
| 7 | объекты общественного питания | пос. мест |  | 320 |
| 8 | организации и учреждения управления | объект |  |  |
| 9 | учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект | 2 | 2 |
| 10 | предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 14 | 40 |
|  | Гостиница | мест | - | 50 |
|  | Баня | мест | 10 | 10 |
| 11 | объекты связи | объект | 1 | 1 |
| 12 | объекты специального назначения | объект | - | - |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | - |
| 2 | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | 46,6 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км |  |  |
|  | - главных улиц | км |  |  |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км |  |  |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км |  |  |
|  | - проездов | км |  |  |
| 3 | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % |  |  |
| 4 | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |
| 5 | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 6 | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. |  |  |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | водоснабжение | тыс. куб. м/ в сутки |  |  |
| 2 | водопотребление | тыс. куб. м/ в сутки | 0,6 | 2,2 |
| 3 | вторичное использование воды | % | - | - |
| 3.1 | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/ в сутки | 2,3 | 2,3 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/ в сутки | 2,3 | 2,3 |
| 3.2 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 75 | 275 |
| 4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 34,2 |  |
| 5 | Общее поступление сточных вод | тыс. куб. м/ в сутки | 0,4 | 1,8 |
| 6 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/ в сутки | 0,9 | 1,8 |
| 6.1 | протяженность сетей канализации | км | 8,5 |  |
| 7 | электроснабжение |  |  |  |
| 7.1 | потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт·ч/в год | н/д | 13,6 |
| 7.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч |  | 1700 |
| 7.3 | суммарная электрическая нагрузка | МВт | 7 | 7 |
| 7.4 | протяженность распределительных сетей 6-10кв | км | 29 | 29 |
| 8.2 | мощность централизованных источников тепла | МвТ (Гкал/час) | 36,3 |  |
| 8.4 | протяженность сетей | км | 6,7 |  |
| 9 | газоснабжение |  |  |  |
| 9.1 | удельный вес газа в топливном балансе города | % | 82 | 100 |
| 9.2 | потребление газа - всего | тыс. куб. м/час | 11,7 | 18 |
| 9.4 | протяженность сетей | км | 100,4 |  |
| 10 | связь |  |  |  |
| 10.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 10.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | единиц/1000 жителей | 271,2 | 300 |

# Литература:

- Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ.

- Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ.

- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ.

- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 №201-ФЗ.

- Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131-ФЗ.

- Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (принят ГД РФ 04.10.1996).

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят ГД РФ 24.05.2002).

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СНиП 2.07.01 – 89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.

- СНиП 23-01-99*. Строительная климатология.

- СНиП 23-03-2003. Защита от шума.

- Схема территориального планирования Ивановской области, выполненная НПЦ «Земля», 2008.

- Стратегия социально-экономического развития Ивановской области до 2020 года, утвержденная Законом Ивановской области 11 марта 2010 года №22-ОЗ.

- Стратегией развития муниципального образования «Лежневский муниципальный район» до 2020 года.

- Инвестиционный паспорт «Лежневский муниципальный район Ивановской области по состоянию на 01.01.2011 года».

- Целевая программа «Развитие образования в Лежневском муниципальном районе  на 2008-2010 годы».

- «Программа поддержки и развития малого предпринимательства в Лежневском районе на 2006-2010 гг.».

- «Концепция развития туризма и рекреации в Лежневском муниципальном районе Ивановской области и поселке Лежнево».

- Целевая программа Лежневского муниципального района «Одаренные дети» на 2007-2009 годы.

- Целевая программа «Молодежь Лежневского муниципального района на  2006-2008 годы».

# Footnotes

СТП Ивановской области

СТП Ивановской области

Инвестиционный паспорт «Лежневский муниципальный район Ивановской области по состоянию на 01.01.2011 года»

СТП Ивановской области